## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektronika
II.ročník
RC filtry:
RC horní propust
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf
AVOP-ELEKTRO-Ber-008
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Definice
Horní propust je obvod, který propouští signály o vysokých kmitočtech, ale zeslabuje signály s kmitočty nižšími než mezní kmitočet.
-3 dB
Propustné pásmo
Nepropustné pásmo
Sklon:
20 dB/dekádu
(6 dB/oktávu)
Mezní kmitočet
f

## Slide 3: Popis
Nejjednodušší horní propust se skládá z jednoho rezistoru a jednoho kondenzátoru.
Nepropustné pásmo
Propustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
A
Sklon:
20 dB/dekádu
(6 dB/oktávu)
Tento obvod nazýváme RC horní propust.

## Slide 4: Konstrukce amplitudové charakteristiky
f
0
1
Av
Zkonstruujeme graf závislosti přenosu na kmitočtu pro RC horní propust.
Přiveďme napětí Vin o velmi nízkém kmitočtu na vstup obvodu podle obrázku.
Snížíme-li kmitočet víc a ještě víc, vstupní napětí se stane stejnosměrným napětím.
Přes kondenzátor nemůže trvale protékat žádný stejnosměrný proud, protože mezi jeho elektrodami je izolant.
Stejnosměrný signál se nemůže dostat ze vstupu tohoto obvodu na jeho výstup.

## Slide 5: Konstrukce amplitudové charakteristiky
f
0
1
Při nulovém kmitočtu bude výstupní napětí Vout nulové:
=
Napěťový přenos Av je
Av = 0
Av
f = 0

## Slide 6: Konstrukce amplitudové charakteristiky
A máme první bod kmitočtové charakteristiky:
Při nulovém kmitočtu je napěťový přenos Av roven nule.
f
0
1
Av = 0
Av
f = 0

## Slide 7: Konstrukce amplitudové charakteristiky
Přiveďme na vstup obvodu napětí Vin o velmi vysokém kmitočtu a s amplitudou 10 V.
Při velmi vysokém kmitočtu kondenzátor představuje zkrat – podobně jako drátový spoj.
Je-li výstupní svorka zkratovaná se vstupní svorkou, musí na ní být i stejný signál.
f
0
1
Av

## Slide 8: Konstrukce amplitudové charakteristiky
Výstupní napětí Vout = 10 V je stejné jako vstupní napětí Vin = 10 V.
Tudíž
=
Napěťový přenos Av je
A máme druhý bod kmitočtové charakteristiky:
Při nekonečném kmitočtu je napěťový přenos Av roven jedné.
f
0
1
Av
f = ∞
Av = 1

## Slide 9: Konstrukce amplitudové charakteristiky
Mezi těmito dvěma body je bod, kde přenos přestává stoupat a začíná být roven jedné.
Tento bod nazýváme mezní kmitočet.
f
0
1
Av
fc
Přenos stoupá
Přenos je jedna
Av = 0,707

## Slide 10: Fázová charakteristika
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Při malém kmitočtu kondenzátor velmi brání průchodu proudu. Tomu málu, co propustí, vnutí svůj fázový posun. Fázový posun je téměř 90°.
fc = 1000 Hz
Při velkém kmitočtu kondenzátor představuje skoro zkrat, propouští signál téměř beze změny. Fázový posun je nejmenší, skoro 0°.
Při mezním kmitočtu je fázový posun přesně 45°.
Phase [°]

## Slide 11: Fázorový diagram, časové průběhy
Při malém kmitočtu kondenzátor propouští proud jen nepatrně. Proto se na výstup dostane jen malá část signálu. Výstupní napětí Uout = UR je skoro nulové.
Napětí UR = Uout předbíhá napětí Uin skoro o 90°.
UR=Uout
UC
Uin
skoro 90°
Uin
UR = Uout
Proud kondenzátorem C, rezistorem R i výstupní napětí UR = Uout předbíhají napětí vstupní Uin.
45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360°
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

## Slide 12: Fázorový diagram, časové průběhy
Při mezním kmitočtu jsou impedance rezistoru a kondenzátoru stejné. Proto se vstupní napětí Uin mezi ně rozdělí rovným dílem.
Napětí UR = Uout předbíhá vstupní napětí Uin o 45°.
UR = Uout
UC
Uin
45°
Uin
UR = Uout
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360°

## Slide 13: Fázorový diagram, časové průběhy
Při velkém kmitočtu kondenzátor propouští proud velmi dobře, proto vstupní signál projde na výstup skoro beze změny. Výstupní napětí UR = Uout je skoro stejně velké jako vstupní napětí Uin.
A proto také výstupní napětí
UR = Uout předbíhá napětí vstupní Uin jen nepatrně, rozdíl je skoro 0°.
UC
Uin
skoro 0°
Uin
UR = Uout
UR = Uout
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360°

## Slide 14: Shrnutí
V propustném pásmu všechny signály procházejí ze vstupu na výstup skoro beze změny.
  Proto
  Napěťový přenos Av je roven skoro jedné, tj 0 dB.
  Fázový posun mezi vstupním a výstupním signálem je skoro nulový.
Nepropustné pásmo
Propustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
A
Sklon:
20 dB/dekádu
(6 dB/oktávu)

## Slide 15: Shrnutí
V nepropustném pásmu čím menší kmitočet, tím menší napěťový přenos Av.
Napěťový přenos Av klesá o 20 dB na dekádu (nebo o 6 dB na oktávu, což vyjadřuje to samé).
Když kmitočet klesne 10x, přenos se zmenší 10x (t.j. o 20 dB).
Když kmitočet klesne 2x, přenos se zmenší 2x (t.j. o 6 dB).
Nepropustné pásmo
Propustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
A
Sklon:
20 dB/dekádu
(6 dB/oktávu)
Fázový posun mezi vstupním a výstupním signálem je při malých kmitočtech skoro 90°.

## Slide 16: Shrnutí
Při mezním kmitočtu fc napěťový přenos Av klesá na .
Jinými slovy: přenos se zmenší o 3 dB.
Fázový posun mezi vstupním a výstupním signálem je 45°.
Vzorec pro mezní kmitočet:
Nepropustné pásmo
Propustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
A
Sklon:
20 dB/dekádu
(6 dB/oktávu)

## Slide 17: Horní propust – video
  Passive RC high pass filters
  https://www.youtube.com/watch?v=4CcIFycCnxU

## Slide 18: Dolní propust – video
  Passive RC low pass filter
  https://www.youtube.com/watch?v=lagfhNjMuQM

## Slide 19: Úloha
Vypočítejte mezní kmitočet pro níže uvedený obvod a určete, je-li to dolní propust nebo horní propust.
10k
10n

## Slide 20: Řešení
Mezní kmitočet obvodu je 1 592 Hz.
Signál nejnižšího kmitočtu – stejnosměrný signál – nemůže procházet přes kondenzátor, protože mezi jeho elektrodami je izolant.
Signál o vysokém kmitočtu prochází bez zeslabení, protože kondenzátor při vysokém kmitočtu představuje zkrat.
Obvod je horní propust.
10k
10n

## Slide 21: References
http://www.wikipedia.com
http://www.thefreedictionary.com
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/calculus.htm
http://openlearn.open.ac.uk/