## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0514
Číslo a název šablony klíčové aktivity | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast | Logické obvody sekvenční, vy_32_inovace_MA_41_03
Autor | Ing. Jaroslav Bernkopf
Ročník | 2, 3
Obor | 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik
Anotace | Prezentace určená k objasnění principu, funkce a užití obvodu 555 v monostabilních aplikacích
http://www.zlinskedumy.cz

## Slide 2: Úvod
Časovač 555

## Slide 3: Osnova
Charakteristika 555
Hlavní části 555
Funkce částí obvodu
Možnosti využití obvodu 555

## Slide 4: Definice
555 je integrovaný obvod,
který se používá jako
monostabilní klopný obvod
astabilní klopný obvod
bistabilní klopný obvod
komparátor
spínač

## Slide 5: Definice
555 je nejúspěšnější
integrovaný obvod
všech dob.
Vyrábí se beze změny
od roku 1972.
Ročně se vyrobí
1 000 000 000 kusů.

## Slide 6: Foto

## Slide 7: Rozložení vývodů
555: rozložení vývodů
1
2
3
4
8
7
6
5
GND
TRIG
OUT
RST
Vcc
DIS
THRES
CON

## Slide 8: Vnitřní zapojení
555 obsahuje
2 komparátory
klopný obvod RS
koncový zesilovač
spínací tranzistor
odporový dělič

## Slide 9
M3A 30/4/24

## Slide 10: Funkce: výstup a klopný obvod RS
Na výstupu OUT je 1 nebo 0
podle stavu klopného obvodu RS.
Na výstupu obvodu RS je negace (kroužek), ale další negace je i na výstupu koncového zesilovače.
Takže jak nastavím RS, takový je výstup OUT.

## Slide 11: Funkce: RS a komparátory
Klopný obvod RS (a tím i výstup OUT) může být vynulován
nulou na vstupu RST
horním komparátorem (jedničkou na vnitřním vstupu R)
Na výstupu OUT je 1 nebo 0
podle stavu klopného obvodu RS.

## Slide 12: Funkce: RS a komparátory
Klopný obvod RS (a tím i výstup OUT) může být nastaven na 1
dolním komparátorem (jedničkou na vnitřním vstupu S)
Na výstupu OUT je 1 nebo 0
podle stavu klopného obvodu RS.

## Slide 13: Funkce: komparátory
Komparátory se opírají o napětí na odporovém děliči.
Dolní komparátor má neinvertující vstup na napětí rovném 1/3 Vcc.

## Slide 14: Funkce: komparátory
Komparátory se opírají o napětí na odporovém děliči.
Horní komparátor má invertující vstup na napětí rovném 2/3 Vcc.

## Slide 15: Funkce: tranzistor
Je-li na výstupu OUT nula, tranzistor T je sepnutý.
Tranzistor T se obvykle používá pro vybíjení časovacího kondenzátoru.
(DIS = DIScharge = vybíjení)

## Slide 16: Funkce: Video
How a 555 Timer IC Works
https://www.youtube.com/watch?v=i0SNb__dkYI

## Slide 17: Shrnutí
555 obsahuje
komparátory
obvod RS
koncový zesilovač
spínací tranzistor
odporový dělič

## Slide 18: Shrnutí
555 se používá hlavně jako
monostabilní obvod
astabilní obvod

## Slide 19: Použité zdroje
Bernkopf Jaroslav, Ing: Číslicová technika. Valašské Meziříčí 1997 – 2013. Interní skripta ISŠ-COP Valašské Meziříčí
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC