## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0514
Číslo a název šablony klíčové aktivity | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast | Logické obvody sekvenční, vy_32_inovace_MA_41_04
Autor | Ing. Jaroslav Bernkopf
Ročník | 2, 3
Obor | 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik
Anotace | Pracovní list určený k procvičení základních vlastností časovače 555
http://www.zlinskedumy.cz

## Slide 2: Napětí na děliči
Obvod na obrázku je napájen napětím Vcc = 5,1 V.
Odpory rezistorů R jsou R = 5k.
Výstup OUT je zatížen rezistorem 1k proti zemi.
Na vstupu RST je úroveň logická 0.
Všechny tři rezistory R mají stejný odpor. Proto se napětí na nich rozdělí na třetiny.
V1 = 1/3 VCC = 1,7 V
V2 = 2/3 VCC = 3,4 V
Všechny číselné údaje v zadání kromě VCC jsou zbytečné, nemají vliv na výsledek.
Vypočtěte napětí V1 a V2 proti zemi v označených bodech.
V1
V2

## Slide 3: Napětí na děliči
Obvod na obrázku je napájen napětím Vcc = 5,1 V.
Odpory rezistorů R jsou R = 5k.
Výstup OUT je zatížen rezistorem 1k proti zemi.
Na vstupu RST je úroveň logická 0.
Všechny tři rezistory R mají stejný odpor. Proto se napětí na nich rozdělí na třetiny.
V1 = 1/3 VCC = 1,7 V
V2 = 2/3 VCC = 3,4 V
Všechny další údaje v zadání jsou zbytečné, nemají vliv na výsledek.
Vypočtěte napětí V1 a V2 proti zemi v označených bodech.
V1
V2

## Slide 4: Nulování
Obvod na obrázku je napájen napětím Vcc = 5,0 V.
Odpory rezistorů R jsou R = 5k.
Na vstupech jsou napětí VTHRES = 1,5 V, VTRIG = 3,8 V, VRST = 0,2 V.
Výstup OUT je zatížen rezistorem 1k3 proti zemi.
Na vstupu RST (Reset = nulování) je VRST = 0,2 V, tj. úroveň L. RST je tedy aktivní, na výstupu je úroveň L bez ohledu na cokoliv.
Všechny další údaje v zadání jsou zbytečné, nemají vliv na výsledek.
Jaká logická úroveň je na výstupu OUT?

## Slide 5: Nulování
Obvod na obrázku je napájen napětím Vcc = 5,0 V.
Odpory rezistorů R jsou R = 5k.
Na vstupech jsou napětí VTHRES = 1,5 V, VTRIG = 3,8 V, VRST = 0,2 V.
Výstup OUT je zatížen rezistorem 1k3 proti zemi.
Na vstupu RST (Reset = nulování) je VRST = 0,2 V, tj. úroveň L.
RST je tedy aktivní, na výstupu OUT je úroveň L bez ohledu na cokoliv.
Všechny další údaje v zadání jsou zbytečné, nemají vliv na výsledek.
Jaká logická úroveň je na výstupu OUT?