## Slide 1
Zpětná vazba
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Definice
Zpětná vazba (ZV) je obvod, který z výstupu zesilovače přivede část výstupního napětí zpět na vstup.
Při záporné ZV zpětnovazební signál z výstupu, přivedený zpět na vstup, působí proti účinkům vstupního signálu.
Při kladné ZV zpětnovazební signál podporuje účinky vstupního signálu.

## Slide 3: Funkce
U invertujícího zesilovače na obrázku a) má výstupní napětí opačnou polaritu než vstupní. Zpětná vazba působí do invertujícího (obracejícího) vstupu.
Účinek zpětnovazebního signálu na vstup (přes rezistor R2) je opačný, než účinek vstupního signálu (přes rezistor R1).
ZV zde zmenšuje účinky vstupního signálu, zmenšuje zesílení, proto se nazývá záporná.
U neinvertujícího komparátoru s hysterezí na obrázku b) má výstupní napětí stejnou polaritu jako vstupní. ZV působí do neinvertujícího (neobracejícího) vstupu. Proto zpětnovazební signál působí na vstup přes rezistor R2 ve stejném smyslu, jako vstupní signál přes rezistor R1.
ZV zde zvětšuje účinky vstupního signálu, proto se nazývá kladná.

## Slide 4: Systémy se ZV
Zesilovače (= systémy) se zpětnou vazbou
  stabilní
  na mezi stability
  nestabilní
Jak se zesilovač chová po zapnutí?
  Chová se "normálně"? Stabilní!
  Rozhouká se stálým tónem? Na mezi stability!
  Zasekne se, nezesiluje, shoří? Nestabilní!

## Slide 5: Systém stabilní
Zesilovač (= systém) stabilní
Po zapnutí se napětí na jeho výstupu ustálí na správné hodnotě a zesilovač je připraven pracovat:

## Slide 6: Systém na mezi stability
Zesilovač (= systém) na mezi stability = oscilátor
Po zapnutí se na jeho výstupu ustálí periodický signál, např. sinusový, se stálou velikostí:
Tento zesilovač má kladnou zpětnou vazbu, která způsobí jeho rozkmitání. Zároveň má zápornou zpětnou vazbu, která drží výstupní střídavé napětí na stálé velikosti.
Chová se jako oscilátor.

## Slide 7: Systém nestabilní
Zesilovač (= systém) nestabilní
Po zapnutí se dostane do stavu nepoužitelného, třeba i destruktivního.
Např. se může rozkmitávat čím dál víc, až kvůli napájecímu napětí dál nemůže, a na výstupu zůstane napětí podobné napájecímu.
Anebo kmitá od dorazu k dorazu, vyrábí obdélníky ...
... a je to .................................................... ?

## Slide 8: Osnova
Zesilovač (= systém) nestabilní
... a je to multivibrátor:
Najdete rozdíl v zapojení? Není, jen jsou jinak nakreslené.