## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0514
Číslo a název šablony klíčové aktivity | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast | Elektronické obvody, vy_32_inovace_MA_42_13
Autor | Ing. Jaroslav Bernkopf
Ročník | 2, 3
Obor | 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik
Anotace | Prezentace určená k objasnění funkce generátoru s integrátorem a komparátorem (funkční generátor)
http://www.zlinskedumy.cz

## Slide 2: Úvod
Funkční generátor

## Slide 3: Osnova
Definice
Integrátor a jeho funkce
Komparátor a jeho funkce
Spolupráce integrátor - komparátor

## Slide 4: Signály
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Funkční generátor je zařízení, které vyrábí různé typy periodických elektrických signálů.
Obdélníkový signál
Trojúhelníkový signál
Sinusový signál

## Slide 5: Sestava
Funkční generátor se skládá z
integrátoru ... ... a ... ... komparátoru.

## Slide 6: Sestava
Na výstupu integrátoru je trojúhelníkový signál,
na výstupu komparátoru je obdélníkový signál.

## Slide 7: Integrátor
Když vstup integrátoru je nahoře,
jeho výstup jde dolů.
Protože integrátor pochází
z invertujícího zesilovače.

## Slide 8: Integrátor
Když vstup integrátoru je dole,
jeho výstup jde nahoru.
Protože integrátor pochází
z invertujícího zesilovače.

## Slide 9: Komparátor
Když vstup komparátoru dojde k horní rozhodovací úrovni,
jeho výstup se překlápí nahoru.
Protože tento komparátor
je neinvertující.

## Slide 10: Komparátor
Když vstup komparátoru dojde k dolní rozhodovací úrovni,
jeho výstup se překlápí dolů.
Protože tento komparátor
je neinvertující.

## Slide 11
M3A 20/3/24

## Slide 12: Spolupráce
Obdélníkový výstup komparátoru žene integrátor
chvíli nahoru, chvíli dolů.

## Slide 13: Spolupráce
Trojúhelníkový výstup integrátoru překlápí komparátor
jednou nahoru, ...

## Slide 14: Spolupráce
Trojúhelníkový výstup integrátoru překlápí komparátor
... podruhé dolů.

## Slide 15: Spolupráce
Takto spolupracují:
První překlápí druhého, druhý žene prvního.

## Slide 16: Sinus
Kde zůstal sinus? Ten se udělá z trojúhelníku třeba takto:
Složitě to jen vypadá. Moc součástí, které se pořád opakují.
trojúhelník
sinus

## Slide 17: Použité zdroje
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/Triangle___sine_wave_converter_circuit.html
Všechny materiály převzaté z internetu obsahují zároveň odkaz na příslušný zdroj.