## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektronika
II.ročník
Operační zesilovače - základy
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf
AVOP-ELEKTRO-Ber-001
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Operační zesilovače - základy
2
Operační zesilovače – základy
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 3: Operační zesilovače - základy
3
Definice:
Operační zesilovač (OZ) je integrovaný obvod, který zesiluje malé napěťové signály.
OZ obsahuje mnoho tranzistorů:

## Slide 4: Operační zesilovače - základy
4
Popis:
Operační zesilovač
má dva vstupy opačné polarity
zesiluje pouze napěťový rozdíl mezi oběma vstupy
nezesiluje příslušná napětí na obou vstupech
má jediný výstup

## Slide 5: Operační zesilovače - základy
5
Popis:
Operační zesilovač má
velmi vysoké napěťové zesílení Av
velmi vysoký vstupní odpor Ri
velmi nízký vstupní proud Ii
velmi nízký výstupní odpor Ro

## Slide 6: Operační zesilovače - základy
6
Ideální OZ by měl: | Skutečný OZ má:
Nekonečné napěťové zesílení Av | Vysoké napěťové zesílení Av, např. 106
Nekonečný vstupní odpor Ri | Vysoký vstupní odpor Ri, např. 1 MΩ
Nulový vstupní proud Ii | Nízký vstupní proud Ii, např. 1 nA
Nulový výstupní odpor Ro | Nízký výstupní odpor Ro, např. 50 Ω
Chceme, aby operační zesilovače byly co nejlepší:
Chceme, aby byly ideální.
To nikdy nebudou.
Ale skutečné OZ jsou tak dobré, že obvykle můžeme náš OZ považovat za ideální.

## Slide 7: Operační zesilovače - základy
7
Jestliže napěťové zesílení Av je nekonečné, pak s libovolně malým napětím Vi mezi vstupy musí být výstupní napětí Vo také nekonečné:
Vi * Av = Vo
0.001 V * ∞ = ∞ V
0.0001 V * ∞ = ∞ V
0.00001 V * ∞ = ∞ V
0.000001 V * ∞ = ∞ V
0.0000001 V * ∞ = ∞ V
a tak dále.
Ale nekonečné napětí na výstupu by bylo strašlivě nebezpečné,
a úplně nepoužitelné!
Je opravdu nekonečné? Ne, není.
Proč?

## Slide 8: Operační zesilovače - základy
8
Proč není výstupní napětí nekonečné?
Jsou dva dobré důvody:
Nekonečné napětí jednoduše není fyzikálně možné.
Pracuje pro nás záporná zpětná vazba.
Vysvětlíme to na následujících snímcích.

## Slide 9: Operační zesilovače - základy
9
Proč výstupní napětí nemůže být nekonečné?
Tvůj OZ ti nemůže dát víc, než dostane od tebe.
A co od tebe dostává?
Dostává napájecí napětí řekněme +15V a -15V.
Proto ti nemůže dát víc než +15V nebo méně než -15V.
Výstupní napětí nemůže přesáhnout napájecí napětí, např.
+15V nebo -15V.

## Slide 10: Operační zesilovače - základy
10
Jestliže je na výstupu „rozumné“ napětí, řekněme 3 V jako na tomto obrázku, jediné možné vysvětlení je:
Napětí Vi mezi vstupy musí být nulové!

## Slide 11: Operační zesilovače - základy
11
Co nutí OZ, aby se choval tak „rozumně“?
Záporná zpětná vazba vždy nastavuje výstupní napětí na takovou hodnotu, že napětí mezi vstupy je nulové.
Tento poznatek nám pomůže řešit všechny obvody založené na OZ.

## Slide 12: Operační zesilovače - základy
12
Příklad:
Na vstupu V+ je napětí +5.001 V, na vstupu V- je +5.000 V.
Operační zesilovač zesiluje rozdílové napětí 0.001 V
a ignoruje „společné“ napětí 5 V.

## Slide 13: Operační zesilovače - základy
13
Otázka:
Jakou polaritu má výstupní napětí?

## Slide 14: Operační zesilovače - základy
14
Odpověď:
Výstupní napětí je kladné, protože vstup V+ je kladnější než V-.

## Slide 15: Operační zesilovače - základy
15
Otázka:
Jak velké je výstupní napětí?

## Slide 16: Operační zesilovače - základy
16
Odpověď:
Napěťové zesílení je nekonečné, není zde žádná záporná zpětná vazba.
OZ se snaží vytvořit na svém výstupu nekonečné kladné napětí.
Ale nemůže vytvořit víc než +15V.
Výstupní napětí je blízké +15V.

## Slide 17: Operační zesilovače - základy
17
Operational Amplifiers: Applets
http://www.chem.uoa.gr/applets/AppletOpAmps/Appl_OpAmps2.html

## Slide 18: Operační zesilovače - základy
18
Vlastnost | Ideální OZ | Skutečný OZ
Napěťové zesílení Av | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ
Vstupní odpor Ri | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω
Výstupní odpor Ro | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω
Vstupní proud Ii | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA
Test: Co může být pravda?
Zakroužkujte správné odpovědi!
10 – nx2

## Slide 19
19
Jméno: Třída: Datum: |  | 
Vlastnost | Ideální OZ | Skutečný OZ
Napěťové zesílení Av | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ
Vstupní odpor Ri | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω
Výstupní odpor Ro | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω
Vstupní proud Ii | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA
10 – nx2
Jméno: Třída: Datum: |  | 
Vlastnost | Ideální OZ | Skutečný OZ
Výstupní odpor Ro | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω
Vstupní odpor Ri | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω
Vstupní proud Ii | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA
Napěťové zesílení Av | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ
Jméno: Třída: Datum: |  | 
Vlastnost | Skutečný OZ | Ideální OZ
Vstupní odpor Ri | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 1MΩ 1nA 0.0Ω
Napěťové zesílení Av | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ | ∞ 106 10 12V 1MΩ 1nA 1kΩ
Výstupní odpor Ro | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω | ∞Ω 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0Ω
Vstupní proud Ii | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA | ∞A 106 10 12V 50Ω 1nA 0.0nA
Po rozstříhání rozházet, aby nebyly stejné za sebou.

## Slide 20: Odkazy
http://www.wikipedia.com
http://www.thefreedictionary.com
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
Link: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
Technical Information - National Semiconductor LM741CN Datasheet