## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektronika
II.ročník
Operační zesilovače:
Invertující zesilovače – Část 2 – Odvození
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf
AVOP-ELEKTRO-Ber-003
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2
Invertující zesilovače
Část 2 – Odvození
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 3: Napěťové zesílení
Pamatujete si vzorec pro napěťové zesílení invertujícího zesilovače?
Ne?
Dokázali byste jej odvodit?
Ne?
Ale ano! Dokážete jej odvodit!
Dejme se do toho!

## Slide 4: Napěťové zesílení
Připojme napětí V1 o hodnotě +1 V ke vstupu zesilovače na obrázku.
Toto napětí vyvolá proud, který poteče přes rezistor R1.
Jak velký bude tento proud?
Abychom mohli tento proud pomocí Ohmova zákona spočítat, potřebujeme znát napětí mezi vývody tohoto rezistoru.

## Slide 5: Napěťové zesílení
Napětí na levé straně rezistoru R1 je +1 V.
Jaké je napětí na druhé straně R1?
Vstup V+ operačního zesilovače OA1 je uzemněný, jeho napětí je tedy 0.0 V.
Napěťový rozdíl mezi vstupy V+ and V- je nulový.
Proto se vstup V- zdá také uzemněný.
Je virtuálně uzemněný.
Napětí na pravé straně R1 je 0.0 V.
Virtuální zem

## Slide 6: Napěťové zesílení
Napěťový rozdíl mezi vývody R1 je tedy
+1 V – 0.0 V = 1 V
Pomocí Ohmova zákona můžeme vypočítat proud tekoucí přes rezistor R1:
Virtuální zem

## Slide 7: Napěťové zesílení
Kam tento proud pokračuje, když opustí R1?
Může téci do vstupu V-?
Ne, nemůže, protože jak víme,
vstupní odpor OA1 je nekonečný
vstupní proud OA1 je nulový
Proto proud z rezistoru R1 musí pokračovat do R2.
Virtuální zem

## Slide 8: Napěťové zesílení
Proud o velikosti 1 mA vytvoří na rezistoru R2 napěťový úbytek.
Úbytek můžeme vypočítat pomocí Ohmova zákona:
VR2 = IR2 * R2
VR2 = 1mA * 10k
VR2 = 10 V
VR2 = 10 V
Virtuální zem

## Slide 9: Napěťové zesílení
Jaká je polarita napěťového úbytku na R2?
Kladný proud je „tlačen“ napětím V1 = +1 V z levé strany obrázku směrem k pravé straně.
Proto levé konce rezistorů jsou kladnější než jejich pravé konce.
Můžeme psát malá znaménka plus k levým koncům, znaménka mínus k pravým koncům rezistorů.
+
+
-
-
VR2 = 10 V
Virtuální zem

## Slide 10: Napěťové zesílení
Nyní, jak velké je výstupní napětí V2?
Rezistor R2 zde vypadá jako napěťový zdroj o napětí 10 V,
jehož kladný levý konec je „virtuálně“ uzemněný.
Je-li jeho kladný levý konec uzemněný, pak jeho druhý konec, který je zápornější, musí být „pod zemí“.
Z toho můžeme vyvodit, že výstupní napětí V2 je 10 V a záporné.
Výstupní napětí V2 je -10 V.
VR2 = 10 V
+
+
-
-
V2 = -10 V
Virtuální zem

## Slide 11: Napěťové zesílení
Jaké je napěťové zesílení?
Jak vidíte, zesilovač udělá
deset voltů z jednoho voltu
záporné výstupní napětí z kladného vstupního napětí
Jeho napěťové zesílení musí být -10.
VR2 = 10 V
+
+
-
-
V2 = -10 V
VR1 = 1 V
R1 = 1 k
R2 = 10 k
Virtuální zem

## Slide 12: Napěťové zesílení
Odvodíme zesílení z obecného vzorce:
Proud IR1, který jsme natlačili do R1, nikam neodbočuje, pokračuje dále jako IR2. Proto
IR1 = IR2
Podle Ohmova zákona:
Virtuální zem

## Slide 13: Napěťové zesílení
Ale V- je virtuální zem, tedy 0.0 V. Proto
Virtuální zem

## Slide 14: Napěťové zesílení
A to je vzorec, který hledáme:
Teď jej můžete klidně zapomenout.
Protože v budoucnosti budete kdykoliv schopni si jej znovu odvodit.
Virtuální zem

## Slide 15: Napěťové zesílení
Tento vzorec můžeme vysvětlit takto:
Čím menší je R1, tím větší proud propouští do R2.
Čím větší je tento proud, tím větší je napětí, které vytvoří na R2.
Čím větší je R2, tím větší napětí na něm vznikne.
Čím větší napětí vznikne na R2, tím větší je výstupní napětí.
Čím větší je výstupní napětí, tím větší je napěťové zesílení.
Virtuální zem

## Slide 16: Úkol
Navrhněte první stupeň předzesilovače pro gramofony.
Předzesilovač má mít následující vlastnosti:
Vstupní odpor Rin = 47kΩ
Napěťové zesílení Av = - 32
Použijte koncepci podle následujícího obrázku.

## Slide 17: Řešení
Vstupní odpor invertujícího zesilovače je roven R1.
Z toho vyplývá, že R1 musí být roven požadovanému vstupnímu odporu Rin.
Odpor R1 bude 47kΩ.
47k

## Slide 18: Řešení
Vzorec pro napěťové zesílení je:
Z toho vyjádříme R2:
Dosadíme známé hodnoty pro Av a R1:
47k
1M5
Odpor R2 bude
1500 kΩ = 1.5 MΩ.

## Slide 19: Odkazy
http://www.wikipedia.com
http://www.thefreedictionary.com