## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektronika
II.ročník
Operační zesilovače:
Neinvertující zesilovače – Část 1 - Vzorce
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf
AVOP-ELEKTRO-Ber-004
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2
Neinvertující zesilovače
Část 1 – Vzorce
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 3: Definice
Neinvertující zesilovač je obvod, který zvětšuje velikost signálu, přičemž zachovává jeho polaritu.
Výstupní napětí má stejnou polaritu jako vstupní napětí.
Viz příklad na obrázku níže:
Vstupní napětí je jen 1 V, zatímco výstupní napětí je 11 V.
Vstupní napětí je kladné, výstupní napětí je také kladné.
+1 V
+11 V
V+
V-

## Slide 4: Popis
-1 V
-11 V
V+
V-
+1 V
+11 V
V+
V-
Polarita na výstupu neinvertujícího zesilovače je stejná jako polarita na vstupu.
Je-li vstupní napětí kladné, výstupní napětí je také kladné.
Je-li vstupní napětí záporné, výstupní napětí je také záporné.
Vstup kladný, výstup kladný
Vstup záporný, výstup záporný

## Slide 5: Napěťové zesílení
Vzorec pro napěťové zesílení je
1
Vzorec říká
zesílení je kladné, protože zesilovač je neinvertující
čím větší odpor R2, tím větší zesílení
čím větší odpor R1, tím menší zesílení
zesílení nikdy není menší než 1
+1 V
+11 V
V+
V-

## Slide 6: Napěťové zesílení
1
R2 je nahoře, proto
„Čím větší ..., tím větší ...“
R1 je dole, proto
„Čím větší ..., tím menší ...“
Napěťové zesílení nikdy není menší než 1
+1 V
+11 V
V+
V-

## Slide 7: Virtuální zkrat
+1 V
+11 V
V+
V-
+1 V
Záporná zpětná vazba zajišťuje, že signály na neinvertujícím a invertujícím vstupu se shodují.
Vstupy operačního zesilovače se zdají zkratované.
Uzel mezi R1, R2 a V- si udržuje stejný potenciál jako vstup V+.
Signál na invertujícím vstupu je stejný jako na neinvertujícím vstupu.
Signál na invertujícím vstupu sleduje signál na neinvertujícím vstupu.
Virtuální zkrat

## Slide 8: Vstupní odpor
+1 V
+11 V
V+
V-
+1 V
Vstupní odpor Rin neinvertujícího zesilovače je nekonečný:
Když se „podíváte“ do vstupní svorky, „uvidíte“ nekonečný vstupní odpor Ri operačního zesilovače. Už to by stačilo na to, aby vstupní odpor Rin celého obvodu byl také nekonečný.
Ale co více, záporná zpětná vazba násobí výsledný vstupní odpor Rin ještě mnohokrát.
Rin
Ri = ∞
Virtuální zkrat

## Slide 9: Úkol
Jsou-li dány tyto hodnoty R1, R2 a V1, určete
polaritu a hodnotu výstupního napětí V2
Vstupní odpor Rin
V+
V-
22k
100k
V2 = ?
Rin = ?
V1 = -1.3 V
Ri = ∞
Virtuální zkrat

## Slide 10: Řešení
Výstupní napětí je záporné a je rovno -7.21 V.
V2 = -7.21 V
V+
V-
22k
100k
Rin = ?
V1 = -1.3 V
Ri = ∞
Virtuální zkrat

## Slide 11: Řešení
Vstupní odpor Rin je nekonečný.
Rin = ∞
V2 = -7.21 V
V+
V-
22k
100k
V1 = -1.3 V
Ri = ∞
Virtuální zkrat

## Slide 12: Odkazy
http://www.wikipedia.com
http://www.thefreedictionary.com
http://holbert.faculty.asu.edu/eee202/EEE202_Lect8_OperationalAmplifiers.ppt
http://www.wisc-online.com/Objects/ViewObject.aspx?ID=SSE2803