## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0514
Číslo a název šablony klíčové aktivity | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast | Elektronické obvody, vy_32_inovace_MA_42_15
Autor | Ing. Jaroslav Bernkopf
Ročník | 2, 3
Obor | 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik
Anotace | Prezentace určená k objasnění zapojení a funkce rozdílových zesilovačů založených na operačních zesilovačích
http://www.zlinskedumy.cz

## Slide 2: Úvod
Rozdílové zesilovače

## Slide 3: Osnova
Definice
Zapojení
Vlastnosti
  zesílení
  vstupní odpor
Užití

## Slide 4: Definice
Rozdílový zesilovač
má dva rovnocenné vstupy
zesiluje rozdíl napětí mezi vstupy
nereaguje na to napětí, které je vstupům společné
zesílení z jednoho vstupu je záporné
zesílení z druhého vstupu je kladné

## Slide 5: Zapojení
Rozdílový zesilovač má
dva vstupy
obvykle
jeden výstup
Obvykle oba R1 jsou stejné, oba R2 jsou stejné.

## Slide 6: Funkce
Zesílení z jednoho vstupu je záporné,
zesílení z druhého vstupu je kladné.

## Slide 7: Funkce
Je-li vstup (+) kladnější než vstup (-), výstupní napětí je kladné.
Stejně jako u operačního zesilovače - součástky.

## Slide 8: Funkce
Zesiluje rozdíl napětí mezi vstupy,
nereaguje na společné napětí, které je pro oba vstupy stejné.

## Slide 9: Funkce
Od vstupního rozdílového napětí 1 mV je na výstupu 10 mV,
od společného napětí 5 V na výstupu není nic .

## Slide 10: Zesílení
Uzemníme-li vstup (+), zesílení pro vstup (-) je
protože teď je to běžný invertující zesilovač.
(R1 = R1, R2 = R2)

## Slide 11: Zesílení
Uzemníme-li vstup (-), zesílení pro vstup (+) je složitější.
Větší zesílení v zesilovači by se mohlo vyrovnávat se zeslabením v děliči. Uvidíme.
Je to neinvertující zesilovač, který má proti invertujícímu zesilovači zesílení o jedničku větší.
Ale signál do něj teče přes dělič R1, R2.

## Slide 12: Zesílení
Zesílení pro vstup (+) určíme takto:
R1 = R2, R3 = R4, proto jsme mohli rovnici takto zjednodušit.
zeslabení
děliče
zesílení
zesilovače

## Slide 13: Zesílení
Zesílení zesilovače napíšeme jinak:
R1 + R2 máme nahoře i dole, můžeme krátit.
zeslabení
děliče
zesílení
zesilovače

## Slide 14: Zesílení
Porovnejme zesílení pro vstup (-) a pro vstup (+):
Přivedeme-li tedy stejný signál na oba vstupy, jejich účinky se ruší, na výstup se nedostane nic.
Zesílení jsou stejná,
až na znaménko.

## Slide 15: Zesílení
Malý rozdílový signál se zesílí,
rušení (= společný signál) se potlačí.
Vhodné pro snímání malých signálů v prostředí s velkým rušením.

## Slide 16: Vstupní odpor
Díky záporné zpětné vazbě je mezi vstupy operačního zesilovače virtuální zkrat.
Vstupní odpor je dán součtem obou odporů R1.
Vstupní odpor je dost malý, tedy nic moc.
Pravé konce obou rezistorů R1 jsou (virtuálně) spojené,
proto za vstupními svorkami je vidět jen jejich sériové spojení.
Ui = 0,0 V

## Slide 17: Přístrojový zesilovač
Kde vadí malý vstupní odpor rozdílového zesilovače,
Ten má vstupní odpor nekonečný.
A má ještě pár dalších báječných vlastností.
použije se tzv. přístrojový zesilovač.
stupeň (OZ1, OZ2) = dva neinvertující zesilovače
stupeň (OZ3) = rozdílový zesilovač

## Slide 18: Přístrojový zesilovač
Výpočet zesílení: R1 „jako“ rozdělíme na dva.
Zesílení 1. stupně
Zesílení 2. stupně
Celkové zesílení
*

## Slide 19: Přístrojový zesilovač

## Slide 20: Užití
Snímání malých signálů v prostředí s velkým rušením, např.
  aktivita srdce (elektrokardiografie)
  aktivita mozku (elektroencefalografie)
  signály na konci dlouhých vedení (třeba USB)
Ovládání servomotorů
Můstkové měřicí přístroje

## Slide 21: Shrnutí
Rozdílový zesilovač
  zesiluje jen rozdílový signál
  zesílení je dáno poměrem odporů
  nepřenáší společný signál
  v základním zapojení má malý vstupní odpor