## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektronika
II.ročník
Operační zesilovače:
Komparátor – Část 1 - Základy
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf
AVOP-ELEKTRO-Ber-011
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Definice
Komparátor je obvod, který porovnává dvě napětí.
Jeho výstup indikuje, které ze dvou vstupních napětí je větší.
Vout
Vi+
Vi-

## Slide 3: Popis
Jestliže napětí na neinvertujícím vstupu (Vi+) je vyšší než napětí na invertujícím vstupu (Vi-), výstupní napětí Vout je kladné.
A obráceně:
Je-li Vi+ nižší než Vi-, výstupní napětí Vout je záporné.
Vout
Vi+
Vi-

## Slide 4: Popis
Vout
je kladné, protože
Vi+
je kladnější než Vi-.
Vi-
je kladnější než Vi+
proto
Vout
je záporné.
Vout
Vi+
Vi-
Vi+
Vi-
Vout

## Slide 5: Popis
M2A 16/3/22

## Slide 6: Popis
Operační zesilovače jako komparátory – nevýhody
Operační zesilovače jsou pomalé.
Jejich výstupní úrovně nejsou „logické“.

## Slide 7: Popis
Operační zesilovače jsou pomalé
Když přivedeme na vstupy rychlý signál o vysokém kmitočtu, operační zesilovač reaguje příliš líně.
Potřebuje dlouhou dobu na probuzení a pak další dlouhou dobu na přechod z jedné úrovně do druhé.
Vi-
Vout
Vi+
Vi+
Vi-
Vout

## Slide 8: Popis
Výstup Vout by se měl začít pohybovat zde
– když Vi+ klesá pod Vi-.
Ale on startuje o více než 0.5μs později – zde.
A končí svůj pohyb o dalších 2.5 μs později – zde.
Vi-
Vout
Vi+
Operační zesilovače jsou pomalé
Vi+
Vi-
Vout

## Slide 9: Popis
Napětí ve vysoké úrovni by obvykle mělo mít
„TTL“ hodnotu, tj. do +5 V. Zde je kolem +13.5 V.
Napětí v nízké úrovni by mělo být blízké nule. Zde je kolem -13.5 V.
Vi-
Vout
Vi+
Výstupní úrovně OZ nejsou „logické“
Vi+
Vi-
Vout

## Slide 10: Úloha
Vi+
Vi-
Doplňte obrázek. Předpokládejte krajní hodnoty výstupního napětí ±13.5 V.
Vi+
Vi-
Vout
Vout = ???
Signál je pomalý, zpoždění neuvažujte.

## Slide 11: Řešení
Vi+
Vi-
Vout
Vi+
Vi-
Vout

## Slide 12: Odkazy
http://www.wikipedia.com
http://www.thefreedictionary.com
http://holbert.faculty.asu.edu/eee202/EEE202_Lect8_OperationalAmplifiers.ppt
http://www.wisc-online.com/Objects/ViewObject.aspx?ID=SSE2803