## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektronika
II.ročník
Operační zesilovače:
Integrátor
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf
AVOP-ELEKTRO-Ber-006
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Definice
Integrátor je elektronický obvod, který dělá integraci.
Integrace je matematická operace, která se vyučuje na vysokých školách.
V+
V-

## Slide 3: Popis
Kbelík integruje vodu, která do něj teče z kohoutku ...
... nebo z něj vytéká dírou.
Hladina vody ukazuje, kolik vody se ve kbelíku integrovalo.

## Slide 4: Popis
Kondenzátor integruje elektrický náboj, který v podobě elektrického proudu teče
Náboj je nucen téci dovnitř nebo ven vstupním napětím V1.
Náboj protéká skrz rezistor R.
Výstupní napětí V2 ukazuje, kolik vody náboje se v kbelíku kondenzátoru integrovalo.
do něj dovnitř ... ... nebo z něj ven.

## Slide 5: Popis
Integrátor integruje elektrický náboj, který do něj nebo z něj teče v podobě elektrického proudu.
Náboj je nucen téci dovnitř nebo ven vstupním napětím V1.
Náboj protéká skrz rezistor R1.
Výstupní napětí V2 ukazuje, kolik vody náboje se v kbelíku integrátoru integrovalo.
V+
V-

## Slide 6: Funkce
Předpokládejme, že na začátku je kondenzátor C prázdný.
Jeho levý konec je „virtuálně uzemněný“.
Napětí mezi vývody kondenzátoru je nulové.
Z toho vyplývá, že výstupní napětí V2 je také nulové: 0.0 V + 0.0 V = 0.0 V
Virtuální zem
VC = 0.0 V
V2 = 0.0 V
V2
t
V1
t
V1 = 0.0 V
V1 = 0.0 V
V2 = 0.0 V
0 V
0 V
V+
V-

## Slide 7: Funkce
Přiveďme na vstup obvodu podle obrázku napětí V1 = +1 V.
Pravý konec R1 je „virtuálně uzemněný“.
Proud tekoucí přes rezistor R1 je
IR1 = 1 mA
VC = ?
V2
t
V1
t
+1 V
V1 = 1 V
V2 = ?
V2 = ?
0 V
0 V
Virtuální zem
V+
V-

## Slide 8: Funkce
Kam tento proud pokračuje, když opouští R1?
Nemůže téci do vstupu V+.
Proto proud z rezistoru R1 musí pokračovat do kondenzátoru C.
IC = 1 mA
IR1 = 1 mA
VC = ?
V2
t
V1
t
V2 = ?
V2 = ?
+1 V
V1 = 1 V
0 V
0 V
V+
V-

## Slide 9: Funkce
Proud IC = 1 mA nabíjí kondenzátor C.
Napětí VC na kondenzátoru C se zvětšuje.
IC = 1 mA
IR1 = 1 mA
VC se zvětšuje
V2
t
V1
t
V2 = ?
V2 = ?
+1 V
V1 = 1 V
0 V
0 V
V+
V-

## Slide 10: Funkce
Jaká je polarita napětí mezi vývody kondenzátoru C?
Kladný proud je „pumpován“ napětím V1 = +1 V z levé strany obrázku směrem k pravé straně.
Proto levé konce součástek jsou kladnější než jejich pravé konce.
Můžeme nakreslit znaménka kladné polarity k levým koncům, znaménka záporné polarity k pravým koncům součástek.
IC = 1 mA
IR1 = 1 mA
V2
t
V1
t
V2 = ?
+1 V
+
+
-
-
V1 = 1 V
V2 = ?
0 V
0 V
VC se zvětšuje
V+
V-

## Slide 11: Funkce
A jaké je výstupní napětí V2?
Kladný levý konec kondenzátoru C je „virtuálně“ uzemněný.
Pak tedy jeho pravý konec, který je záporný, musí být „pod zemí“.
Výstupní napětí V2 klesá a je čím dál zápornější.
IC = 1 mA
IR1 = 1 mA
V2
t
V1
t
+1 V
+
+
-
-
V1 = 1 V
V2 klesá
0 V
0 V
Virtuální zem
VC se zvětšuje
V2 klesá
V+
V-

## Slide 12: Funkce
Změňme napětí V1 na 0.0 V.
Přes R1 neteče žádný proud.
Žádný proud neteče ani do kondenzátoru C.
Kondenzátor C se ani nenabíjí, ani nevybíjí. Jeho napětí se nemění.
Napětí V2 zůstává konstantní.
IC = 0.0 mA
IR1 = 0.0 mA
VC se nemění
V2
t
V1
t
+1 V
+
-
V2 zůstává konstantní
V1 = 0.0 V
0 V
0 V
V2 zůstává konstantní
V+
V-

## Slide 13: Funkce
Změňme napětí V1 na -1 V.
Proud přes R1 teď teče opačným směrem.
Kondenzátor C se vybíjí. Jeho napětí se zmenšuje. Ale stále si zachovává polaritu: kladnou vlevo a zápornou vpravo.
Napětí V2 stoupá k nulové úrovni.
IC = -1 mA
IR1 = -1 mA
V2
t
V1
t
+1 V
+
-
V2 stoupá
V1 = -1 V
VC se zmenšuje
+
-
V2 stoupá směrem k nule
-1 V
0 V
0 V
V+
V-

## Slide 14: Funkce
Kondenzátor C se stále vybíjí. Jeho napětí se zmenšuje.
Když se kondenzátor C úplně vybije, jeho napětí VC = 0.0 V.
Napětí V2 dosahuje nulové úrovně.
IC = -1 mA
IR1 = -1 mA
V2
t
V1
t
+1 V
V2 stoupá
V1 = -1 V
VC = 0.0 V
+
-
V2 dosahuje nuly
-1 V
0 V
0 V
V+
V-

## Slide 15: Funkce
Napětí na kondenzátoru C mění svoji polaritu.
Teď se kondenzátor C nabíjí na opačnou polaritu.
Všimněte si, že jeho znaménka polarity jsou teď obráceně – znaménko plus vpravo, mínus vlevo.
Napětí V2 protíná nulovou úroveň a stále stoupá.
IC = -1 mA
IR1 = -1 mA
V2
t
V1
t
+1 V
V2 stoupá
V1 = -1 V
VC se zvětšuje
+
-
V2 protíná nulu
-1 V
0 V
0 V
+
-
V+
V-

## Slide 16: Závěr
Jestliže vstupní napětí V1 je
kladné, výstupní napětí V2 klesá
záporné, výstupní napětí V2 stoupá
nulové, výstupní napětí V2 zůstává konstantní
V2
t
V1
t
+1 V
-1 V
0 V
0 V
1
2
3
V+
V-

## Slide 17: Úloha
Podívejte se na obrázek níže.
S použitím daných hodnot součástek určete vstupní odpor obvodu Rin.
22k
10n
Rin = ?

## Slide 18: Řešení
Ke vstupní svorce není připojeno nic než rezistor R1.
Veškerý proud tekoucí do vstupní svorky musí protéci skrz R1.
Pravý konec R1 je „virtuálně uzemněný“.
Vstupní odpor musí být roven R1.
Vstupní odpor je roven 22 kΩ.
A co kondenzátor C? Nemá vliv na vstupní odpor?
Nemá.
Z hlediska vstupní svorky je všechno kromě R1 schováno za virtuální zemí.
22k
10n
Rin = 22k
Virtuální zem

## Slide 19: Odkazy
http://www.wikipedia.com
http://www.thefreedictionary.com
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/calculus.htm
http://openlearn.open.ac.uk/
http://terpconnect.umd.edu/~toh/ElectroSim/Integrator.html