## Slide 1
Tyristor
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Definice
Tyristor je polovodičová součástka se třemi vývody, která
slouží pro řízené usměrňování a spínání.

## Slide 3: Definice
Tyristor je polovodičová součástka se třemi vývody, která
při zvyšování napětí dlouho nevede, pak najednou sepne.
Sepnutí se dá řídit proudem do elektrody G. Při větším proudu G stačí k sepnutí menší napětí anoda – katoda.

## Slide 4: Definice

## Slide 5: Vlastnosti
Tyristor se dá řídicí elektrodou G jen sepnout, nedá se jí rozepnout.
Tyristor rozepne, až když ztratí proud. Např. při průchodu střídavého napětí nulou.

## Slide 6: Vlastnosti
Časováním řídicích pulzů se dá regulovat průměrný proud, který tyristor propouští.
a)
Řídicí impulz přichází hned na začátku kladné půlperiody. Žárovka dostává proud nejdelší dobu, svítí nejvíc.
b)
Impulz přichází později, žárovka svítí méně.
c)
Impulz přichází až skoro před koncem půlperiody. Žárovka dostává proud jen krátkou dobu, svítí nejméně.

## Slide 7: Vlastnosti
Pro obě polarity se chová různě. Je to nesymetrická součástka.
Tyristor může vést proud jen při jedné polaritě napětí.
Při opačné polaritě se chová jako dioda v závěrném směru.

## Slide 8: Náhradní obvod
Tento obvod by se choval podobně jako tyristor.
≅
Asi by byl problém v závěrném směru. Závěrné napětí by bylo dáno jen závěrným napětím diod B-E těch tranzistorů, které je velmi malé.

## Slide 9: Srovnání s tranzistorem
Tyristor funguje podobně jako tranzistor, až na to, že ...
Tyristor má anodu, katodu a řídicí elektrodu – gate.
Může pracovat jen jako spínač.
Nemůže pracovat jako zesilovač.

## Slide 10: Srovnání s tranzistorem
Tyristor funguje podobně jako tranzistor, až na to, že ...
Když tyristor dostane impuls do gate, sepne.
A drží sepnutý, i když impuls zmizí.
Rozepne, až když ztratí proud.

## Slide 11: Srovnání s tranzistorem
Když tyristor dostane impuls do gate, sepne.
A drží sepnutý, i když impuls zmizí.
Rozepne, až když ztratí proud.

## Slide 12: Srovnání s tranzistorem
Když tyristor dostane impuls do gate, sepne.
A drží sepnutý, i když impuls zmizí.
Rozepne, až když ztratí proud.

## Slide 13: Srovnání s tranzistorem
Když tyristor dostane impuls do gate, sepne.
A drží sepnutý, i když impuls zmizí.
Rozepne, až když ztratí proud.

## Slide 14: Užití
Použití
  lokomotivy
  tramvaje
  galvanické pokovování
  stmívání žárovek
  regulace vařiče
  regulace otáček vrtačky

## Slide 15: Užití
Řízení výkonu žárovky
Když střídavé napětí VAC v kladné půlvlně roste, C se nabíjí.
Když se C nabije na dostatečné napětí, proud tekoucí přes S1 a R1 do gate způsobí sepnutí tyristoru. Tyristor sepne a až do konce půlvlny je sepnutý. Čím menší R1, tím dříve se C nabije, tím dříve tyristor sepne, tím více žárovka svítí.

## Slide 16: Užití
Použití
  lokomotivy
  tramvaje

## Slide 17: Užití
Použití
  galvanické pokovování