## Slide 1
Napájecí zdroje lineární
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Definice
Napájecí zdroj je obvod nebo přístroj, který dodává elektrickou energii elektronickým zařízením.
Napájecí zdroj obvykle ze střídavého síťového napětí vyrábí malé napětí stejnosměrné.
Toto stejnosměrné napětí často bývá
stabilizované.

## Slide 3: Požadavky
Požadavky na zdroje
  zajištění bezpečnosti = oddělení obvodu síťového od výstupního
  změna velikosti napětí, obvykle z většího na menší
  přeměna střídavého napětí na stejnosměrné = usměrnění
  odstranění střídavé složky = odstranění zvlnění
  stabilizace

## Slide 4: Bezpečnost
  Kvůli bezpečnosti se musí oddělit výstup zdroje od sítě.
  Bezpečné oddělení zajistí jen transformátor.
  Pověra:
  Spínané zdroje jsou tak lehké, protože nemají transformátor.
  Chyba, chyba, chyba !!!
  Drtivá většina spínaných zdrojů má transformátor.
  Ale transformátor je maličký, protože pracuje na vysokém kmitočtu. Proto na plošném spoji skoro nemusí být vidět.

## Slide 5: Rozdělení zdrojů
Napájecí zdroje
  lineární
  spínané
Lineární zdroj reguluje výstupní napětí tak, že "přebytečné" napětí a tím i "přebytečný" výkon se marní na sériově zapojeném regulačním prvku, např. tranzistoru. Proto je účinost malá.
Transformátor pracuje na kmitočtu sítě, tj. 50 Hz.
Proto vychází velký transformátor i obvody pro odfiltrování střídavé složky.
Spínaný zdroj reguluje výstupní napětí dávkováním energie pomocí spínání – rozpínání obvodu přes bezeztrátovou součástku - cívku. Tím dosahuje velké účinnosti.
Transformátor pracuje na vysokém kmitočtu – desítky až stovky kHz.
Proto vychází malý transformátor i obvody pro odfiltrování střídavé složky.

## Slide 6: Porovnání zdrojů
Parametr / Zdroj | Lineární | Spínaný
Účinnost | Malá | Velká
Hmotnost | Velká | Malá
Rozměry | Velké | Malé
Složitost | Malá | Velká
Cena | Pro velké výkony velká: mnoho mědi, železa | Výhodná zvláště u velkých výkonů: málo mědi, železa

## Slide 7: M4A 11/9/24

## Slide 8: Spínané zdroje
Spínanými zdroji se zabývá samostatná prezentace.
Zde se dále budeme zabývat jen zdroji lineárními.

## Slide 9: Blokové schéma
Transformátor oddělí nebezpečné síťové napětí od napájeného obvodu a změní (obvykle sníží) napětí.
Usměrňovač ze střídavého napětí transformátoru udělá stejnosměrné napětí.
Filtr ze zvlněného usměrněného napětí odstraní většinu střídavé složky (zvlnění).
Stabilizátor odstraní zbytky střídavé složky a zajistí stabilitu, tj. nezávislost výstupního napětí na kolísání síťového napětí a na zátěži.