## Slide 1
Stabilizátory
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Definice
Stabilizátor napětí je obvod, který zajišťuje, aby výstupní napětí bylo stále stejné bez ohledu na zatížení, na kolísání vstupního napětí, na změny teploty.

## Slide 3: Druhy stabilizátorů napětí
Stabilizátory
  lineární parametrický
  lineární zpětnovazební
  spínaný
Lineární stabilizátor reguluje výstupní napětí tak, že "přebytečné" napětí a tím i "přebytečný" výkon se marní na sériově zapojeném regulačním prvku, např. tranzistoru rezistoru nebo tranzistoru. Tento promarněný výkon se promění v teplo, které je nutno odvádět chlazením.
Proto je účinnost malá.
Spínaný stabilizátor reguluje výstupní napětí dávkováním energie pomocí spínání – rozpínání obvodu. Tím dosahuje velké účinnosti.

## Slide 4: Stabilizátory lineární
Využívá toho, že napětí Zenerovy diody v závěrném směru skoro nezávisí na proudu, tj. je stabilní.
Zenerova dioda je zapojena v závěrném směru, tj. na katodě je plus, na anodě mínus.
Parametrický stabilizátor
"Přebytečné" napětí a tím i "přebytečný" výkon se marní na rezistoru R.

## Slide 5: Stabilizátory lineární
Parametrický stabilizátor
Proud I1 teče stále stejný, i když z výstupu nic neodebíráme.
Proud I1 se rozdělí na proud výstupní I2 a proud do Zenerovy diody IZD:
I1 = I2 + IZD
↓IZD
Který je to zákon?

## Slide 6: Stabilizátory lineární
Parametrický stabilizátor
Proud I1 teče stále stejný, i když z výstupu nic neodebíráme.
Proud I1 se rozdělí na proud výstupní I2 a proud do Zenerovy diody IZD:
I1 = I2 + IZD
↓IZD
Kirchhoffův zákon o proudech:
Co do uzlu nateče, to z něj taky vyteče.

## Slide 7: Stabilizátory lineární
Parametrický stabilizátor
↓IZD
Když je výstup zatížený na maximum, veškerý proud I1 teče do zátěže a do Zenerovy diody neteče nic:
I1 = I2
IZD = 0
Když výstup zatížíme ještě víc, stabilizátor přestává fungovat a výstupní napětí klesá.
Když je výstup nezatížený, veškerý proud I1 teče jen do Zenerovy diody:
I2 = 0
I1 = IZD

## Slide 8: Stabilizátory lineární
I2 | I1 | IZD | PR
0,0 A |  |  | 
0,5 A |  |  | 
1,0 A |  |  | 
Parametrický stabilizátor
↓IZD
Příklad:
Vstupní napětí U1 = 15 V
Zenerovo napětí diody UZD = 5 V
Odpor rezistoru R = 10 Ω
Vypočtěte
vstupní proud I1
proud Zenerovou diodou IZD
ztracený výkon na rezistoru PR
pro následující situace stabilizátoru:
nezatížený, tj. I2 = 0
zatížený proudem I2 = 0,5 A
zatížený proudem I2 = 1,0 A

## Slide 9: Stabilizátory lineární
Parametrický stabilizátor
↓IZD
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I2 | I1 | IZD | PR
0,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 10 W
0,5 A | 1,0 A | 0,5 A | 10 W
1,0 A | 1,0 A | 0,0 A | 10 W

## Slide 10: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor
↓IZD
Tranzistor T porovnává výstupní napětí U2 s napětím na Zenerově diodě.
Když výstupní napětí poklesne, tranzistor zmenší svůj odpor mezi kolektorem a emitorem, a tím výstupnímu napětí "přidá".
Tranzistor takto zavádí zápornou zpětnou vazbu, která udržuje výstupní napětí stabilní.
"Přebytečné" napětí a tím i "přebytečný" výkon se marní na tranzistoru T.

## Slide 11: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor
↓IZD
Příklad:
Vstupní napětí U1 = 15 V
Výstupní napětí U2 = 5 V
Odpor rezistoru R = 100 Ω
Vypočtěte
vstupní proud I1
proud Zenerovou diodou IZD
ztracený výkon na Zenerově diodě PZD
ztracený výkon na tranzistoru PT
ztracený výkon na rezistoru PZ
ztracený výkon celkový PC
pro následující situace stabilizátoru:
nezatížený, tj. I2 = 0
zatížený proudem I2 = 0,5 A
zatížený proudem I2 = 1,0 A
Zesilovací činitel ß je dostatečně velký, proto proud báze je velmi malý a můžete jej zanedbat.
I2 | IZD | I1 | PT | PR | PZC
0,0 A |  |  |  |  | 
0,5 A |  |  |  |  | 
1,0 A |  |  |  |  | 

## Slide 12: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor
↓IZD
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  |  |  | 
0,5 |  |  |  |  | 
1,0 |  |  |  |  | 
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  |  |  | 
0,5 |  |  |  |  | 
1,0 |  |  |  |  | 
Proud Zenerovy diody je dán rozdílem napětí U1 a UZD a odporem rezistoru R:
Zesilovací činitel ß je dostatečně velký, proto proud báze je velmi malý a mohli jsme jej zanedbat.

## Slide 13: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor
↓IZD
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  |  |  |  | 
0,5 |  |  |  |  |  | 
1,0 |  |  |  |  |  | 
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  |  |  |  | 
0,5 |  |  |  |  |  | 
1,0 |  |  |  |  |  | 
Celkový vstupní proud I1 je dán součtem výstupního proudu I2 a proudu Zenerovy diody IZD. Např. pro I2 = 0,5 A to je:

## Slide 14: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor
↓IZD
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  | 0,53 |  |  | 
0,5 |  |  | 0,53 |  |  | 
1,0 |  |  | 0,53 |  |  | 
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  | 0,53 |  |  | 
0,5 |  |  | 0,53 |  |  | 
1,0 |  |  | 0,53 |  |  | 
Výkon ztracený na Zenerově diodě PZD je dán součinem napětí a proudu diody:

## Slide 15: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor
↓IZD
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  | 0,53 | 0 |  | 
0,5 |  |  | 0,53 | 5 |  | 
1,0 |  |  | 0,53 | 10 |  | 
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  | 0,53 | 0 |  | 
0,5 |  |  | 0,53 | 5 |  | 
1,0 |  |  | 0,53 | 10 |  | 
Výkon ztracený na tranzistoru PT je dán součinem rozdílu vstupního a výstupního napětí a výstupního proudu:
Např. pro I2 = 0,5 A to je:

## Slide 16: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor
↓IZD
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  | 0,53 | 0 | 0,86 | 1,39
0,5 |  |  | 0,53 | 5 | 0,86 | 6,39
1,0 |  |  | 0,53 | 10 | 0,86 | 11,39
I2[A] | IZD[A] | I1[A] | PZD[W] | PT[W] | PR[W] | PC[W]
0,0 |  |  | 0,53 | 0 | 0,86 | 1,39
0,5 |  |  | 0,53 | 5 | 0,86 | 6,39
1,0 |  |  | 0,53 | 10 | 0,86 | 11,39
Celkový ztracený výkon PZC je součtem všech dílčích ztracených výkonů:
Např. pro I2 = 0,5 A to je:

## Slide 17: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor integrovaný
Integrovaný stabilizátor opět obsahuje regulační výkonový tranzistor, na kterém se marní "přebytečné" napětí a tím i "přebytečný" výkon.
Vodivost tohoto tranzistoru je řízena tzv. zesilovačem odchylky.
Zesilovač odchylky porovnává výstupní napětí U2 s vnitřním referenčním napětím. Řídí výkonový tranzistor tak, aby výstupní napětí bylo stále stejné jako referenční, tj. aby bylo stabilní.

## Slide 18: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor integrovaný
Třísvorkový stabilizátor 78XX
Poslední dvě číslice udávají výstupní napětí: např. 7805 dává 5 V, 7812 dává 12 V.
Výstupní proud může být až 1 A, vstupní napětí až 35 V.
Obvod má vestavěné ochrany:
Omezení výstupního proudu, teplotní ochrana.
Vstupní napětí musí být nejméně o 2,5 V vyšší než výstupní.
Např. pro stabilizaci 5 V musí být vstupní napětí nejméně 7,5 V.
Klidový proud ze svorky Gnd je malý, asi 5 mA.

## Slide 19: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor integrovaný
Regulační tranzistor
Blokové schéma 7805
Zesilovač odchylky
Zdroj referenčního napětí

## Slide 20: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor integrovaný
Regulační tranzistor
Zesilovač odchylky
Zdroj referenčního napětí
Úplné schéma 7805

## Slide 21: Stabilizátory lineární
Zpětnovazební stabilizátor integrovaný
Ochrana proti rozkmitání
Vnitřní schéma integrovaného stabilizátoru je dosti složité.
Obsahuje mnoho tranzistorů.
Tranzistory tvoří zesilovač.
Zesilovač se může nežádoucí zpětnou vazbou rozkmitat, stane se z něj oscilátor.
Proto se přidávají blokovací keramické kondenzátory, které nežádoucímu rozkmitání zabrání.
Aby byly účinné, jejich vývody mají být co nejkratší.