## Slide 1: Úvod
Tranzistorový zesilovač
se společným emitorem
- část 1

## Slide 2: Definice
Tranzistorový zesilovač se společným emitorem je obvod, u kterého se vstupní signál přivádí na bázi, zatímco výstupní signál se odebírá z kolektoru.
Emitor je uzemněný a je společný jak vstupu, tak výstupu.
Odtud jméno obvodu: Zesilovač se společným emitorem.

## Slide 3: Popis
Při analýze a návrhu těchto obvodů budeme využívat následující vzorce:
Kde
IC = proud vtékající do kolektoru
IB = proud vtékající do báze
IE = proud vytékající z emitoru
VBE = napětí na diodě báze-emitor
VB = napětí báze vzhledem k zemi
(beta) = proudový zesilovací činitel tranzistoru. Je to totéž jako h21e nebo hFE.
znamená „přibližně rovno“.

## Slide 4: Popis
Když přivedeme na bázi kladné napětí, do báze teče proud IB.
Do kolektoru teče přes rezistor RC ß-krát větší proud IC.
Malá změna proudu báze IB způsobí ß-krát větší změnu kolektorového proudu IC:

## Slide 5: Popis
Podle Kirchhoffova zákona co do uzlu (tranzistoru) vteče ( ), to z něj také vyteče ():
Protože proud báze je proti ostatním proudům a maličký, můžeme jej zanedbat a proud emitoru považovat za stejný jako proud kolektoru :

## Slide 6: Popis
Přechod mezi bází a emitorem se chová jako dioda v propustném směru.
Proto na něm můžeme předpokládat napětí asi 0,7 V:
Na bázi je tedy napětí asi o 0,7 V větší než na emitoru:
To se bude při dalších výpočtech hodit.

## Slide 7: Popis
Kolektorový proud IC vytvoří na rezistoru RC napěťový úbytek VRC.
Čím větší napětí báze, tím větší je úbytek napětí VRC, a tím nižší je napětí na kolektoru Vout.
Zvýšení vstupního napětí na bázi Vin způsobí snížení výstupního napětí na kolektoru Vout.
Proto tento obvod nazýváme „invertující zesilovač“.
Malá změna napětí báze způsobí velkou změnu napětí kolektoru.
Vstupní signál přivedený na bázi se objeví zesílený na kolektoru.
VRC
Vout
VCC

## Slide 8: Úloha
Všechny součástky pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu byly zatím vynechány, aby se předchozí výklad zjednodušil.
V následující úloze navrhneme skutečný zesilovací stupeň včetně nastavení a stabilizace pracovního bodu.
Pracovní bod tranzistoru představuje klidové pracovní podmínky tranzistoru bez přivedení vstupního signálu.
(Wikipedia)
RE

## Slide 9: Úloha
Za daných podmínek vypočtěte odpory všech rezistorů pro níže uvedený obvod.
IC = 1 mA
VCE = 5 V
VE = 2 V
ß ≥ 100
Proud IR1R2 přes napěťový dělič R1, R2 asi desetkrát větší než maximální IB.
IC=1mA
IR1R2
VE=2V
VCE=5V
RE

## Slide 10: Řešení
IC=1mA
IR1R2
RE
IE=1mA
2k
VE=2V
VCE=5V

## Slide 11: Řešení
IR1R2 = 10*IB = 10*0.01mA = 0.1mA
VB = VR2 = VE + VBE = 2V + 0.7V = 2.7V
IC=1mA
IR1R2
RE
IE=1mA
VB = VR2 = 2.7 V
2k
27k
VE=2V
VCE=5V

## Slide 12: Řešení
IC=1mA
IR1R2
RE
IE=1mA
VB = VR2 = 2.7 V
2k
VR1 = VCC – VR2 = 12V – 2.7V = 9.3V
27k
VR1 = 9.3 V
93k
VE=2V
VCE=5V

## Slide 13: Řešení
IC=1mA
IR1R2
VE=2V
VCE=5V
RE
IE=1mA
VB = VR2 = 2.7 V
2k
27k
VR1 = 9.3 V
93k
5k
VRC=5V
VCC=12V

## Slide 14: Řešení
IC=1mA
IR1R2
VE=2V
VCE=5V
RE
IE=1mA
VB = VR2 = 2.7 V
2k
27k
VR1 = 9.3 V
93k
5k
VRC=5V
VCC=12V
Při řešení úlohy jsme potřebovali jen tři jednoduchá pravidla:
Ohmův zákon
Kirchhoffův zákon o napětích
Kirchhoffův zákon o proudech

## Slide 15: Řešení
IC=1mA
IR1R2
VE=2V
VCE=5V
RE
IE=1mA
VB = VR2 = 2.7 V
2k
27k
VR1 = 9.3 V
93k
5k
VRC=5V
VCC=12V
Ohmův zákon:

## Slide 16: Řešení
IC=1mA
IR1R2
VE=2V
VCE=5V
RE
IE=1mA
VB = VR2 = 2.7 V
2k
27k
VR1 = 9.3 V
93k
5k
VRC=5V
VCC=12V
Kirchhoffův zákon o napětích:

## Slide 17: Řešení
IC=1mA
IR1R2
VE=2V
VCE=5V
RE
IE=1mA
VB = VR2 = 2.7 V
2k
27k
VR1 = 9.3 V
93k
5k
VRC=5V
VCC=12V
Kirchhoffův zákon o proudech:

## Slide 18: Odkazy
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_emitter
http://www.thefreedictionary.com
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/calculus.htm
http://openlearn.open.ac.uk/
http://www.dnatechindia.com/Tutorial/Transistors/Bipolar-Transistor.html
http://talkingelectronics.com/pay/TEI-Index-Full.html