## Slide 1: Úvod
Tranzistorový zesilovač se společným emitorem
- část 2

## Slide 2: Osnova
Zapojení
Vlastnosti
  zesílení
  vstupní odpor
  výstupní odpor
Užití

## Slide 3: Definice
Zesilovač se společným emitorem je obvod, kde tranzistor má uzemněný,
tj. společný, emitor.
Báze tvoří vstup, kolektor výstup.

## Slide 4: Zapojení
Vyjdeme ze základního společného zapojení, ...

## Slide 5: Zapojení
... ke kterému přidáme vstup a výstup.

## Slide 6: Zesílení
Napěťové zesílení je:
Je záporné, protože zesilovač obrací fázi:
Když napětí
na vstupu stoupá,
na výstupu klesá.

## Slide 7: Zapojení
Emitorový rezistor Re bychom mohli zkratovat a připojit emitor přímo
k zemi.
Zesílení by bylo větší:
∞

## Slide 8: Zapojení
Pak by ale zesilovač neměl stabilizovaný pracovní bod.
Ten by se rozjížděl
s časem, teplotou,
s napájecím napětím.

## Slide 9: Zapojení
Uděláme to jinak.
Emitor uzemníme pro střídavé signály (děláme střídavý zesilovač).
Pro pomalé změny
jako teplota,
napájecí napětí, čas necháme rezistor Re na jeho místě.
Jak ?!?!

## Slide 10: Zapojení
Přidáme kondenzátor Ce. Ten představuje zkrat pro zpracovávané střídavé signály, ale pomalé změny neovlivňuje.
Nebrání rezistoru Re, aby stabilizoval pracovní bod.

## Slide 11: Zesílení
Napěťové zesílení
bez kondenzátoru Ce je:
Je záporné, protože zesilovač obrací fázi:
Když napětí
na vstupu stoupá,
na výstupu klesá.

## Slide 12: Zesílení
S kondenzátorem Ce je rezistor Re zkratovaný, má nulový odpor.
Podle vzorce
je tedy zesílení nekonečné?
?????
∞

## Slide 13: Zesílení
Nemůže být.
Příroda to nedovolí.
Od emitorového vývodu tranzistoru vede dovnitř tenký drátek. Ten má nějaký odpor. Polovodič uvnitř tranzistoru má také nějaký odpor.
Toto vše se jeví jako (nežádoucí) odpor emitorové elektrody re.
re

## Slide 14: Zesílení
Tento neviditelný odpor re emitorové elektrody
je roven desítkám ohmů. Např. 75 Ω.
Zesílení zesilovače pak bude
re

## Slide 15: Vstupní odpor
Vstupní odpor je takto (bez Ce a bez R1 a R2)
(ß je proudový zesilovací činitel tranzistoru.)
Vstupní odpor viděný ve vstupní svorce je to,
co je za emitorem, násobené zesilovacím činitelem ß.
Ri

## Slide 16: Vstupní odpor
Vstupní odpor je takto (bez Ce)
Znak || znamená,
že ty věci jsou paralelně.
Např. R1||R2 znamená paralelní kombinaci
R1 a R2.
Neboli
Ri

## Slide 17: Vstupní odpor
Jinými slovy:
Rezistory R1 a R2, nezbytné pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu, zmenšují (kazí) vstupní odpor.
Ri

## Slide 18: Vstupní odpor
Vstupní odpor je takto (se všemi součástkami)
Emitorový rezistor Re
je zkratovaný kondenzátorem Ce,
tj. jako kdyby místo něj byl drát.
Zbývá jen odpor emitorové elektrody re.
re
Ri

## Slide 19: Vstupní odpor
Vstupní odpor je dán kombinací toho, co je vidět skrz bázi za emitorem, tj. ßre, a rezistorů R1 a R2.
re
Ri

## Slide 20: Výstupní odpor
Výstupní odpor je
Ro = rk||Rk
kde rk je vnitřní odpor kolektorové elektrody.
Rk je kiloohmy,
rk je megaohmy.
V paralelní kombinaci
je rk zanedbatelný.
Výstupní odpor je prakticky roven Rk:
Ro = Rk
rk

## Slide 21: Užití
V zapojení se společným emitorem pracuje většina tranzistorů v našich mobilech, počítačích,
mp3 přehrávačích, televizorech.
Tranzistory pracují v zapojení se společným emitorem jako zesilovače (v analogových zařízeních)
i jako spínače (v digitálních zařízeních).

## Slide 22: Shrnutí
Zesilovač se společným emitorem má
vstup do báze
výstup z kolektoru
uzemněný emitor
Zesílení je dáno poměrem kolektorového odporu
k odporu v emitoru.
Vstupní odpor je paralelní kombinací toho, co je skrz bázi vidět v emitoru, a rezistorů R1 a R2.
Výstupní odpor je roven odporu kolektorového rezistoru.
Zesílení je velké.
Vstupní odpor je dostatečně velký, ale mohl by být větší.
Výstupní odpor je docela velký, mohl by být menší.

## Slide 23: Metodický list
U kondenzátorů a cívek je správné mluvit o jejich impedanci, nikoliv odporu. Pojem „odpor“ zde užíváme pro zjednodušení.
Při výkladu žáky upozorníme na podobnost obou pojmů a rozdíl mezi nimi.
Až žáci látku pochopí, převedeme je na správný termín „impedance“ a nadále budeme užívat jen ten.