## Slide 1: Definice
Tranzistorový spínač se společným emitorem je obvod, ve kterém vstupní signál na bázi zapíná nebo vypíná proud do zátěže, která je zapojená mezi kolektor a napájecí zdroj.
Malý proud báze řídí mnohem větší proud do zátěže.
Emitor je uzemněný.
... rovná se ...
ZÁTĚŽ
ZÁTĚŽ
C
E

## Slide 2: Popis
Při analýze a návrhu obvodů budeme používat následující vzorce:
Kde
IC = proud tekoucí do kolektoru
IB = proud tekoucí do báze
VBE = napětí na diodě báze – emitor
(beta) = proudové zesílení tranzistoru. Je to totéž jako h21e or hFE.
ZÁTĚŽ

## Slide 3: Popis
Není-li na bázi přivedeno žádné napětí ani proud, do zátěže neteče žádný proud.
Tranzistor je rozepnutý.
Jeho odpor je nekonečný.
Zátěž je odpojená.
Tranzistor v tomto stavu je ekvivalentní rozepnutému spínači.
... rovná se ...
ZÁTĚŽ
ZÁTĚŽ
C
E

## Slide 4: Popis
Když přivedeme na bázi kladné napětí, do báze teče proud IB.
ß (beta) krát větší proud IC teče přes zátěž do kolektoru.
Malá změna proudu báze IB způsobí ß-krát větší změnu proudu kolektoru IC:
ZÁTĚŽ

## Slide 5: Popis
Kolektorový proud IC vytvoří napěťový úbytek VL na zátěži.
Čím větší proud do báze, tím větší je napěťový úbytek mezi svorkami VL, a tím nižší je napětí na kolektoru.
Zvýšení proudu do báze způsobí pokles napětí na kolektoru VC.
Když dále zvyšujeme proud do báze IB, napětí kolektoru VC padá až k nule.
VL
VCC
VC
ZÁTĚŽ

## Slide 6: Popis
Když se do báze přivede vhodný proud, zátěží teče plný proud.
Tranzistor je sepnutý.
Jeho odpor je nulový.
Zátěž je přímo připojena k VCC.
Tranzistor v tomto stavu je ekvivalentní sepnutému spínači.
Mezi kolektorem a emitorem není žádný napěťový úbytek.
... rovná se ...
ZÁTĚŽ
ZÁTĚŽ
ZÁTĚŽ
ZÁTĚŽ
Start !!!
C
E

## Slide 7
M2A 5/2/25

## Slide 8: Úloha
S hodnotami, danými na tímto obrázkem, vypočítejte hodnotu rezistoru R1.
Napěťový úbytek na LED D1 je 2V.
VCC je rovno 5 V.
74ALS00

## Slide 9: Řešení
Pro řešení obvodu potřebujeme znát / vypočítat:
proud tekoucí přes LED a tranzistor
proudové zesílení tranzistoru
proud báze potřebný pro sepnutí tranzistoru
napětí, které je k dispozici na výstupu hradla
74ALS00

## Slide 10: Řešení
Proud tekoucí přes LED a tranzistor
Napěťový úbytek na tranzistoru je (nebo má být) nula.
Napěťový úbytek na LED je 2V.
Úbytek napětí na R2 je
VR2 = 5V – 2V = 3V
Proud přes R2, LED a tranzistor je
IC=20mA
74ALS00

## Slide 11: Řešení
Proudové zesílení tranzistoru
Minimální proudové zesílení hFE tranzistoru BC337-25 je 160.
hFE je totéž jako ß.
Nadále budeme používat symbol ß.
IC=20mA

## Slide 12: Řešení
Proud báze potřebný pro sepnutí tranzistoru
Z toho vyplývá:
Abychom měli jistotu, že tranzistor bude opravdu sepnutý, zvolíme IB dvakrát vyšší, tj. 0.25mA.
IC=20mA
IB=0.25mA
74ALS00

## Slide 13: Řešení
Napětí, které je k dispozici na výstupu hradla
Minimální napětí zaručované na výstupu 74ALS00 je
Úbytek napětí VR1 na rezistoru R1 je

## Slide 14: Řešení
IC=20mA
IB=0.25mA
74ALS00
Pomocí Ohmova zákona teď můžeme spočítat hodnotu R1:
Vybereme nejbližší nižší hodnotu
z normalizované řady rezistorů
s tolerancí 5%: 9k1.
9k1

## Slide 15: References
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_emitter
http://www.thefreedictionary.com
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/calculus.htm
http://openlearn.open.ac.uk/
http://www.dnatechindia.com/Tutorial/Transistors/Bipolar-Transistor.html
http://talkingelectronics.com/pay/TEI-Index-Full.html