## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0514
Číslo a název šablony klíčové aktivity | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast | Elektronické obvody, vy_32_inovace_MA_42_08
Autor | Ing. Jaroslav Bernkopf
Ročník | 2, 3
Obor | 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik
Anotace | Pracovní list určený k procvičení výpočtu pracovního bodu zesilovače se společnou bází
http://www.zlinskedumy.cz

## Slide 2: Zadání
V následujícím schématu je zadáno: Vcc = 12V Uk = 7V (proti zemi) Re = 2k Ik = 1mA | Vypočtěte: Rk = ? Ub = ? (proti zemi)
Napětí na kolektoru proti zemi
(tj. od kolektoru dolů) má být 7V.
Od kolektoru nahoru zbývá na úbytek
na rezistoru Rk
URK = 12V – 7V = 5V
Na rezistoru Rk má být napětí 5V při proudu 1mA.
Rezistor Rk má odpor
Zvolíme hodnotu z normalizované řady
Rk = 5k1
+12V
2k
Ik=1mA

## Slide 3: Řešení
V následujícím schématu je zadáno: Vcc = 12V Uk = 7V (proti zemi) Re = 2k Ik = 1mA | Vypočtěte: Rk = ? Ub = ? (proti zemi)
Napětí na kolektoru proti zemi
(tj. od kolektoru dolů) má být 7V.
Od kolektoru nahoru zbývá na úbytek
na rezistoru Rk
URK = 12V – 7V = 5V
Na rezistoru Rk má být napětí 5V při proudu 1mA.
Rezistor Rk má odpor
Zvolíme hodnotu z normalizované řady
Rk = 5k1
+12V
2k
Ik=1mA

## Slide 4: Řešení
V následujícím schématu je zadáno: Vcc = 12V Uk = 7V (proti zemi) Re = 2k Ik = 1mA | Vypočtěte: Rk = ? Ub = ? (proti zemi)
2k
Ik=1mA
Proud Ik je 1mA. Proud emitorem je prakticky stejný jako proud kolektorem.
Proto
Ik = Ie = IRE = 1mA
Napětí na emitoru je rovno úbytku napětí na rezistoru Re
Ue = URE = IRE * Re = 1mA * 2k = 2V
Napětí na bázi je větší o konstantní hodnotu 0,7V:
Ub = Ue + 0,7V = 2V + 0,7V
Ub = 2,7V
+12V