## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0514
Číslo a název šablony klíčové aktivity | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast | Elektronické obvody, vy_32_inovace_MA_42_10
Autor | Ing. Jaroslav Bernkopf
Ročník | 2, 3
Obor | 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik
Anotace | Pracovní list určený ke shrnutí a utřídění vědomostí o zapojení, vlastnostech a užití základních tří typů tranzistorových zesilovačů
http://www.zlinskedumy.cz

## Slide 2: Zadání
Nakreslete příklad jednostupňového tranzistorového zesilovače se společnou bází, a to včetně obvodů pro stabilizaci pracovního bodu a vazebních kondenzátorů.

## Slide 3: Řešení
Nakreslete příklad jednostupňového tranzistorového zesilovače se společnou bází, a to včetně obvodů pro stabilizaci pracovního bodu a vazebních kondenzátorů.

## Slide 4: Zadání
Označte křížkem, který zesilovač má danou vlastnost.
Vlastnost | Spol. emitor | Spol. kolektor | Spol. báze
Nejmenší vstupní odpor |  |  | X
Nejmenší výstupní odpor |  | X | 
Nejmenší napěťové zesílení |  | X | 
Největší vstupní odpor |  | X | 
Obrací fázi | X |  | 

## Slide 5: Řešení
Označte křížkem, který zesilovač má danou vlastnost.
Vlastnost | Spol. emitor | Spol. kolektor | Spol. báze
Nejmenší vstupní odpor |  |  | X
Nejmenší výstupní odpor |  | X | 
Nejmenší napěťové zesílení |  | X | 
Největší vstupní odpor |  | X | 
Obrací fázi | X |  | 

## Slide 6: Zadání
Pro následující zapojení vypočtěte napětí báze proti zemi, je-li proud kolektorem 1,1 mA.
R1
R2
ß=150
Ie ≈ Ik = 1,1 mA Ue = URE = Ie * Re = 1,1mA * 1k8 = 1,98V ≈ 2V Ub = Ue + 0,7V = 2V * 0,7V = 2,7V Napětí bá ze proti zemi je 2,7 V.

## Slide 7: Řešení
Pro následující zapojení vypočtěte napětí báze proti zemi, je-li proud kolektorem 1,1 mA.
R1
R2
ß=150
Ie ≈ Ik = 1,1 mA Ue = URE = Ie * Re = 1,1mA * 1k8 = 1,98V ≈ 2V Ub = Ue + 0,7V = 2V * 0,7V = 2,7V Napětí báze proti zemi je 2,7 V.