## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0514
Číslo a název šablony klíčové aktivity | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast | Logické obvody sekvenční, vy_32_inovace_MA_42_09
Autor | Ing. Jaroslav Bernkopf
Ročník | 2, 3
Obor | 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik
Anotace | Prezentace určená k shrnutí a utřídění vědomostí o zapojení, vlastnostech a užití základních tří typů tranzistorových zesilovačů
http://www.zlinskedumy.cz

## Slide 2: Úvod
Tranzistorové zesilovače - shrnutí

## Slide 3: Osnova
Zapojení
Vlastnosti
  zesílení
  vstupní odpor
  výstupní odpor
Užití

## Slide 4: Zapojení
Všechna tři zapojení vycházejí ze základního společného zapojení, ...

## Slide 5: Zapojení
... ke kterému dle typu přidáme vstup
a výstup...
Možné vstupy
Možné výstupy

## Slide 6: Zapojení
... a zbývající jednu elektrodu uzemníme.
Obvykle kondenzátorem.
společná báze
Společný kolektor
společný emitor

## Slide 7: Zapojení se společným emitorem

## Slide 8: Zapojení se společným kolektorem

## Slide 9: Zapojení se společnou bází

## Slide 10: Užití, vlastnosti
Zapojení se společným emitorem nejužívanější nf zesilovače, předzesilovače, vf zesilovače spínací obvody velké zesílení vyhovující vstupní odpor

## Slide 11: Užití, vlastnosti
Zapojení se společným kolektorem –emitorový sledovač předzesilovače s velkým vstupním odporem koncové stupně nf zesilovačů buzení dlouhých kabelů velký vstupní odpor malý výstupní odpor

## Slide 12: Užití, vlastnosti
Zapojení se společnou bází jen vf zesilovače odolné proti samovolnému rozkmitání velké zesílení malý vstupní odpor - vhodný pro vf obvody

## Slide 13: Shrnutí
 | Společný emitor | Společný kolektor | Společná báze
Vstupní odpor (bez R1, R2) | β*Re (β*re) | β*Re | re
 | střední | velký | malý
Výstupní odpor | Rk | re | Rk
 | velký | malý | velký
Napěťové zesílení |  | 1 | 
 | velké | malé | velké
 | Společný emitor | Společný kolektor | Společná báze
Vstupní odpor (bez R1, R2) | β*Re (β*re) | β*Re | re
 | střední | velký | malý
Výstupní odpor | Rk | re | Rk
 | velký | malý | velký
Napěťové zesílení |  | 1 | 
 | velké | malé | velké
Výrazy v závorkách platí s připojeným kondenzátorem Ce.

## Slide 14: Shrnutí shrnutí
 | Společný emitor | Společný kolektor | Společná báze
Vstupní odpor (bez R1, R2) | střední | největší | nejmenší
Výstupní odpor | velký | nejmenší | velký
Napěťové zesílení | velké | nejmenší = 1 | velké