## Slide 1
Vysokofrekvenční zesilovače
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
Definice
Rozdělení
  širokopásmové
  úzkopásmové
Rezonanční obvod

## Slide 3: Definice
Vysokofrekvenční zesilovač je obvod, který zesiluje signály o vysokém kmitočtu (frekvenci).
Vysoké kmitočty se používají např. pro
rozhlas
televizi
mobilní telefony

## Slide 4: Rozdělení
Vysokofrekvenční zesilovače
širokopásmové
úzkopásmové (selektivní)
Širokopásmový zesilovač zesiluje mnoho kmitočtů v širokém pásmu.
Např. zesilovač pro televizní rozvod v rodinném domě zesiluje signály všech pozemních rozhlasových a televizních vysílačů v pásmu od 47 MHz do 860 MHz.

## Slide 5: Rozdělení
Širokopásmový zesilovač

## Slide 6: Rozdělení
Vysokofrekvenční zesilovače
širokopásmové
úzkopásmové (selektivní)
Úzkopásmový zesilovač vybírá signály jen v úzkém pásmu kmitočtů a ty zesílí. Ostatní kmitočty potlačí, nepřenese.
Např. zesilovač ve vstupním obvodu rozhlasového přijímače zesílí jen signál toho vysílače, na který jej naladíme.

## Slide 7: Rozdělení
Úzkopásmový zesilovač
Tranzistor
Cívka
Ladicí kondenzátor

## Slide 8: Rozdělení
Úzkopásmový zesilovač
Tranzistor
Cívka
Kondenzátor
Rezonanční
obvod

## Slide 9: Rozdělení
Úzkopásmový zesilovač
Rezonanční obvod L1C1 má svůj „oblíbený“ kmitočet – rezonanční.
Na tomto rezonančním kmitočtu se LC obvod ochotně rozkmitá.
Jako sklenička, do které cinkneme.
Tento rezonanční kmitočet zesilovač zesiluje, ostatní nepropustí.

## Slide 10: Rozdělení
Úzkopásmový zesilovač
B = šířka pásma
3 dB
fm
f
A
Rezonanční kmitočet a jeho blízké okolí zesilovač zesiluje…
…ostatní kmitočty nepropustí.

## Slide 11: Rezonanční obvod
Paralelní rezonanční obvod – pokus
Spojíme cívku a kondenzátor. Mezi ně dáme spínač.
Kondenzátor nabijeme, nahoře plus.
+
-
+
-
Spínač sepneme.
Kondenzátor se snaží protlačit do cívky proud. Cívka se brání, ale nakonec proud teče. Energie se přelévá z kondenzátoru do cívky.
Kondenzátor se přes cívku vybije. Je prázdný. Ale energie se přelila do cívky a ta se snaží zachovat proud.

## Slide 12: Rezonanční obvod
Paralelní rezonanční obvod – pokus
Proud z cívky nabíjí kondenzátor odspodu kladným nábojem, tj. opačně než prve. Energie se přelévá z cívky do kondenzátoru.
+
-
Cívka přelila svoji energii do kondenzátoru, je prázdná. Kondenzátor je nabitý na opačnou polaritu než na začátku.
+
-
Kondenzátor se snaží protlačit do cívky proud opačného směru než prve.
+
-
Kondenzátor se přes cívku vybije. Je prázdný. Ale energie se přelila do cívky a ta se snaží zachovat proud.
Co bude dál?

## Slide 13: Rezonanční obvod
Paralelní rezonanční obvod
Energie se může stále přelévat z kondenzátoru do cívky a zpět.
Na svorkách obvodu je pak střídavé napětí.
Kvůli ztrátám se kmity časem utlumí.
Když ztráty doplníme zesilovačem, dostaneme kmity netlumené.

## Slide 14: Rezonanční obvod
Paralelní rezonanční obvod
Každé přelití energie sem – tam trvá tím déle, čím větší je kapacita kondenzátoru a indukčnost cívky.
Kmitočet přelévání je proto tím menší, čím jsou kapacita a indukčnost větší:
Kmitočet fr se nazývá rezonanční.