## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Základy elektrotechniky
II.ročník, Měřicí soustavy 2
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Měřicí soustavy
Elektromagnetická soustava – s otočným železem
Konstrukce:
  Uvnitř cívky jsou umístěny dva feromagnetické plátky
    pevný
    pohyblivý
  Na pohyblivém plátku je připevněna ručka
Notes: Slovník:
plátek
pevný
pohyblivý
Frazeologie:
  Na pohyblivém plátku je připevněna ručka

## Slide 3: Elektromagnetická soustava – s otočným železem
Princip funkce:
  Vzájemné silové působení dvou feromagnetických látek v magnetickém poli
  Při průchodu proudu cívkou vzniká magnetické pole, které plátky odpuzuje od sebe
Použití:
  Měří DC i AC proudy a napětí
Notes: Slovník
Frazeologie
Vzájemné silové působení
odpuzuje od sebe

## Slide 4: Elektromagnetická soustava – s otočným železem
Vlastnosti:
  Jednoduchost
  Provozně bezpečná konstrukce
  Velká krátkodobá přetížitelnost
  Měří DC i AC
  Jednoduché rozšíření rozsahu pomocí měniče - MTP/MTN (měřicí transformátoru proudu, napětí)
Značka:
Notes: Slovník
  Jednoduchost
  Provozně bezpečná konstrukce
Frazeologie
Jednoduché rozšíření rozsahu pomocí měniče

## Slide 5: Elektrodynamická soustava
Elektrodynamická soustava
Konstrukce:
  V jádru pevné cívky je umístěna cívka pohyblivá
  Na pohyblivé cívce je připevněna ručka
  Pevná cívka je rozdělena na dvě části – větší homogenní pole
Notes: Slovník
cívka pohyblivá
Frazeologie
V jádru pevné cívky
cívka je rozdělena na dvě části

## Slide 6: Elektrodynamická soustava
Princip funkce:
  Vzájemné elektrodynamické působení proudů dvou cívek
  Magnetická pole cívek vytvářejí pohybový moment
    Mp = k*I1*I2
Použití:
  Měření proudů a napětí - DC i AC
  Měření výkonu
Notes: Slovník
  Měření výkonu
Měření proudů a napětí
Frazeologie
  Vzájemné elektrodynamické působení proudů dvou cívek
  vytváří pohybový moment

## Slide 7: Elektrodynamická soustava
Vlastnosti:
  Malá citlivost
  Velká spotřeba
  Vliv cizích polí – nutné magnetické stínění
Značka:
Notes: Slovník
Malá citlivost
Velká spotřeba
Vliv cizích polí – magnetické stínění
Vlastnosti
Značka
Frazeologie

## Slide 8: Ferodynamická soustava
Ferodynamická soustava
Konstrukce:
  Eletrodynamická soustava s feromagnetickými jádry cívek z ocelokřemíkových plechů
Notes: Slovník
Konstrukce
Frazeologie
  z ocelokřemíkových plechů

## Slide 9: Ferodynamická soustava
Princip funkce:
  Stejný jako u elektrodynamické soustavy
  Feromagnetická jádra zvýšila citlivost
Použití:
  Měření výkonu AC
Notes: Slovník
Frazeologie
Stejný jako u
  Feromagnetická jádra zvýšila citlivost

## Slide 10: Ferodynamická soustava
Vlastnosti:
  Větší citlivost
  Menší spotřeba
  Měří i výkony <1W
Značka:
Notes: Slovník
Větší citlivost
Menší spotřeba
Frazeologie

## Slide 11: Aktivita pro žáky –otázky
Vyjmenuj známé měřicí soustavy
Popiš konstrukci 1. soustavy
Popiš princip funkce 1. soustavy
Nakresli značky na měřicím přístroji 1. soustavy
Vyjmenuj použití soustavy 1. soustavy
Notes: Slovník
Frazeologie
Vyjmenuj známé měřicí soustavy
Popiš princip funkce opiš konstrukci
Nakresli značky na měřicím přístroji
Vyjmenuj použití soustavy

## Slide 12: Aktivita pro žáky –otázky
Popiš konstrukci 2. soustavy
Popiš princip funkce 2. soustavy
Nakresli značky na měřicím přístroji 2. soustavy
Vyjmenuj použití soustavy 2. soustavy
Porovnej 2. a 3. soustavu
Notes: Slovník
Popiš
Nakresli
Vyjmenuj
Porovnej
Frazeologie
Porovnej 2. a 3. soustavu

## Slide 13: Použitá literatura
Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala SŠE Ostrava, 2006
Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981