## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Základy elektrotechniky
II. ročník, Měřicí soustavy 1
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Měřicí soustavy
Soustava s otočným magnetem
Konstrukce:
  V dutině cívky je otočně umístěn magnet.
  Na hřídeli je připevněna ručička a pružinka, která slouží pro přívod proudu a zároveň drží ručičku na nule.
Notes: Slovník:
Cívka
magnet
ručička
pružinka,
Frazeologie:
přívod proudu
otočně umístěn

## Slide 3: Soustava s otočným magnetem
Princip funkce:
Prochází-li nepohyblivou cívkou elektrický proud, vytváří v ní magnetické pole.
Permanentní magnet se v něm snaží natočit tak, aby jeho indukční křivky procházely stejným smyslem jako indukční křivky magnetického pole cívky.
Notes: Slovník:
elektrický proud
magnetické pole
Permanentní magnet
indukční křivky
Frazeologie:
Prochází-li nepohyblivou cívkou
magnetické pole cívky

## Slide 4: Soustava s otočným magnetem
Vlastnosti:
  Měří stejnosměrné hodnoty napětí a proudu,
  Málo přesné
  Choulostivé na cizí magnetické pole;
  Výhoda:
    Jednoduchost.
Použití:
  V elektrické výzbroji motorových vozidel
Notes: Slovník:
stejnosměrné hodnoty napětí a proudu
Jednoduchost
Frazeologie:
Choulostivé na cizí magnetické pole
  V elektrické výzbroji motorových vozidel

## Slide 5: Magnetoelektrická soustava
Magnetoelektrická soustava – s otočnou cívkou
Konstrukce:
  V dutině mezi pólovými nástavci magnetu je otočně umístěna cívka na hliníkovém rámečku.
  Na hřídeli je připevněna ručička a pružinka, která slouží pro přívod proudu a zároveň drží ručičku na nule.
Notes: Slovník:
pólový nástavec magnetu
Frazeologie:
otočně umístěna cívka
  drží ručičku na nule

## Slide 6: Magnetoelektrická soustava
Princip funkce:
Průchodem proudu cívkou se vytvoří magnetické pole cívky, které se snaží natočit cívku tak, aby se směr jejího magnetického toku shodoval se směrem magnetického toku trvalého magnetu.
Notes: Slovník:
Frazeologie:
Průchodem proudu cívkou se vytvoří magnetické pole cívky
aby se směr jejího magnetického toku shodoval se směrem

## Slide 7: Magnetoelektrická soustava
Vlastnosti:
  Měří stejnosměrné hodnoty napětí a proudu,
  Stupnice je lineární,
  Tlumení magnetické (vířivé proudy v Al válečku),
  Velká přesnost (0,1 a 0,2%),
  Malá vlastní spotřeba,
  Choulostivost na hrubé mechanické a elektrické zacházení,
  velký vliv teploty
Použití:
  Stejnosměrné voltmetry a ampérmetry, nepřímo pro měření dalších veličin.
Notes: Slovník:
malá vlastní spotřeba
hrubé mechanické a elektrické zacházení,
Frazeologie:
Stupnice je lineární
nepřímo pro měření dalších veličin.

## Slide 8
Magnetoelektrický přístroj - s otočnou cívkou
měření DC proudu a napětí
Magnetoelektrický poměrový přístroj
měření odporu
Magnetoelektrický přístroj s vestavěným izolovaným termočlánkem
měření nesinusových proudů
Magnetoelektrický přístroj s vestavěným usměrňovačem
měření střídavých sinusových proudů
Magnetoelektrická soustava
značky na přístrojích
Notes: Slovník:
Magnetoelektrický přístroj - s otočnou cívkou
Magnetoelektrický přístroj s vestavěným izolovaným termočlánkem
měření nesinusových proudů
Frazeologie:

## Slide 9: Aktivita pro žáky – otázky
Vyjmenuj známé měřicí soustavy
Popiš konstrukci 1. soustavy
Popiš princip funkce 1. soustavy
Nakresli značky na měřicím přístroji 1. soustavy
Vyjmenuj použití soustavy 1. soustavy
Notes: Slovník:
Frazeologie:
Popiš konstrukci
Popiš princip funkce
Nakresli značky na měřicím přístroji
Vyjmenuj použití soustavy

## Slide 10: Aktivita pro žáky –otázky
Popiš konstrukci 2. soustavy
Popiš princip funkce 2. soustavy
Nakresli značky na měřicím přístroji 2. soustavy
Vyjmenuj použití soustavy 2. soustavy
Notes: Slovník:
Frazeologie:

## Slide 11: Použitá literatura
Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006
Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981