## Slide 1
Hromosvody - dokumentace
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
Hromosvod
Materiály
Konstrukční prvky
Příklady instalací

## Slide 3: Materiály
Kombinace materiálů a jejich vzájemná ne/snášenlivost
Nerez a cín se snášejí se vším.
Měď se nesnáší s pozinkem, hliníkem, titanem.
Měď je nejméně snášenlivá.
Uvedené informace platí především pro venkovní prostředí,
kde kombinace dvou kovů ve vlhku tvoří elektrický článek, který způsobuje korozi.
Ve vnitřních instalacích se např. běžně používají pozinkované materiály
v kombinaci s měděnými vodiči.

## Slide 4: Konstrukční prvky
SS – svorka spojovací
Pro spojování kruhových vodičů

## Slide 5: Konstrukční prvky
SO – svorka okapová
Pro připojování kruhových vodičů k okapovým žlabům

## Slide 6: Konstrukční prvky
SK – svorka křížová
Pro křížové propojování kruhových vodičů

## Slide 7: Konstrukční prvky
SZ – svorka zkušební
Pro
spojení nadzemní části hromosvodu s uzemněním
rozpojení svodu při měření zemního odporu

## Slide 8: Konstrukční prvky
SZ – svorka připojovací
Pro připojování vodiče ke kovovým částem objektů

## Slide 9: Konstrukční prvky
SJ – svorka k jímací tyči
Pro připojení kruhového vodiče k jímací tyči

## Slide 10: Konstrukční prvky
PV – podpěra vedení
Pro upevnění vodičů ke střeše, zdi, pod krytinu

## Slide 11: Konstrukční prvky
PV – podpěra vedení
Pro upevnění vodičů ke střeše, zdi, pod krytinu

## Slide 12: Konstrukční prvky
DOT – držák ochranné trubky
Pro upevnění jímacích tyčí a ochranných trubek k chráněným objektům

## Slide 13: Konstrukční prvky
ST – svorka na potrubí
Pro upevnění kruhového vodiče k potrubí

## Slide 14: Konstrukční prvky
ST – svorka na potrubí
Pro upevnění kruhového vodiče k potrubí

## Slide 15: Konstrukční prvky
SU – svorka univerzální
Pro všestranné spojování a připojování kruhových vodičů

## Slide 16: Konstrukční prvky
SU diagonal – svorka univerzální diagonální
Pro spojování křížících se kruhových vodičů

## Slide 17: Konstrukční prvky
OT – ochranná trubka
Pro ochranu svodu u země před mechanickým poškozením

## Slide 18: Konstrukční prvky
OU – ochranný úhelník
Pro ochranu svodu u země před mechanickým poškozením

## Slide 19: Konstrukční prvky
JT – jímací tyč
Jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem

## Slide 20: Konstrukční prvky
PJ – pomocný jímač
Jímač z drátu, který přečnívá nad chráněný předmět

## Slide 21: Konstrukční prvky
OSH – ochranná stříška horní
Ochrana připojovací svorky na jímací tyči před povětrností

## Slide 22: Konstrukční prvky
OSD – ochranná stříška dolní
Ochrana sedlové střechy před zatékáním v místě upevnění jímací tyče

## Slide 23: Konstrukční prvky
PB – podstavec betonový
Pro upevnění jímacích a izolačních tyčí na plochých střechách

## Slide 24: Konstrukční prvky
Podložka gumová pod podstavec betonový
Pro pro ochranu střešní krytiny před tlakem betonového podstavce

## Slide 25: Konstrukční prvky
ZT – zemnicí tyč
Pro rozvedení proudu výboje do vodivých vrstev země

## Slide 26: Konstrukční prvky
ZD – zemnicí deska
Pro rozvedení proudu výboje do vodivých vrstev země

## Slide 27: Konstrukční prvky
OŠ – orientační štítek
Pro označení jednotlivých částí systému

## Slide 28: Konstrukční prvky
PZO – krabice hromosvodová
Pro montáž kontrolního spoje hromosvodu na vnějším průčelí staveb

## Slide 29: Konstrukční prvky
EPS HOP – ekvipotenciální svorkovnice hlavního ochranného pospojování
Pro připojení kulatých a plochých vodičů a kabelových ok v systému hlavního ochranného pospojování

## Slide 30: Příklady instalací
  Hromosvody Brno
  Hromosvod na novostavbě ve Střelicích u Brna

## Slide 31: Příklady instalací
  SK = svorka křížová
  PV = podpěra vedení
  OŠ = orientační štítek
  SZ = svorka zkušební
  OU = ochranný úhelník
  SO = svorka okapová

## Slide 32: Příklady instalací
  Hřeben sedlové střechy je 7,54 m nad zemí
  Okap je 3,265 m nad zemí
  Sedlová střecha má sklon 41°
  Vrchol komínu je 8,19 m nad zemí.
  Vrchol pomocného jímače je o 0,5 m výš.

## Slide 33: Příklady instalací
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17344.0.html
Uložení základového zemniče z páskové nebo kruhové oceli v betonu základu budovy

## Slide 34: Cvičení
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/hromosvod-kombinace-materialu-a-normy/
Pojmenujte očíslované díly
zpaměti
s nečíslovaným tahákem
s číslovaným tahákem

## Slide 35: Cvičení – tahák 1
Přehled výrobků
vodiče pro vedení
zemnicí páska
svorky pro spojení
svorky zkušební
podpěry vedení do zdí
podpěry vedení na krytinu
podpěry vedení na rovné střechy
podpěry vedení pod tašky
držáky ochranných zařízení a jímačů
ochranná zařízení
ochranné stříšky
jímací tyče
zemnicí tyče
zemnicí desky
svorky pro spojení pásků
svorky pro připojení zemnicích tyčí
označení svodu (štítek)
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/hromosvod-kombinace-materialu-a-normy/

## Slide 36: Cvičení – tahák 2
Přehled výrobků
vodiče pro vedení
zemnicí páska
svorky pro spojení
svorky zkušební
podpěry vedení do zdí
podpěry vedení na krytinu
podpěry vedení na rovné střechy
podpěry vedení pod tašky
držáky ochranných zařízení a jímačů
ochranná zařízení
ochranné stříšky
jímací tyče
zemnicí tyče
zemnicí desky
svorky pro spojení pásků
svorky pro připojení zemnicích tyčí
označení svodu (štítek)
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/hromosvod-kombinace-materialu-a-normy/

## Slide 37: Cvičení – řešení
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/hromosvod-kombinace-materialu-a-normy/
vodiče pro vedení
zemnicí páska
zemnicí tyče
svorky zkušební
podpěry vedení do zdí
podpěry vedení na krytinu
podpěry vedení na rovné střechy
podpěry vedení pod tašky
držáky ochranných zařízení a jímačů
ochranná zařízení
jímací tyče
zemnicí desky
svorky pro spojení pásků
svorky pro připojení zemnicích tyčí
označení svodu (štítek)
ochranné stříšky

## Slide 38: Příklady instalací
  Elektroinstalace – Opava a okolí
Doplňte do obrázku významy zkratek

## Slide 39: Příklady instalací
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17344.0.html

## Slide 40: Příklady instalací
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17344.0.html

## Slide 41: Příklady instalací
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17344.0.html

## Slide 42: Příklady instalací
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17344.0.html

## Slide 43: Příklad rozpisu materiálu
Název výrobku | Označení | Cena s DPH
Svorka spojovací | SS FeZn | 10,29
Svorka okapová dvoušroubová | SO a FeZn | 17,79
Svorka křížová | SK FeZn | 24,81
Svorka univerzální | SU a FeZn | 14,28
Svorka zkušební | SZ a FeZn | 36,06
Svorka připojovací | SP 1 FeZn | 12,83
Svorka k jímací tyči čtyřšroub. | SJ 1a FeZn | 37,63
Podpěra vedení | PV 04 L=20cm FeZn | 19,36
Držák ochranné trubky | DOT L= 22 cm FeZn | 23,96
Držák ochranného úhelníku | DOU 250 FeZn | 31,10
Svorka na potrubí | ST 30 FeZn | 33,64
Svorka univerzální | SU FeZn | 18,27
Svorka univerzální diagonální | SU Diagonal | 
Svorka USV |  | 
Páska nerez | m N | 14,52
Ochranná trubka | OT 20/1700mm FeZn | 84,70
Ochranný úhelník | OU 1700mm FeZn | 156,09
Jímací tyč | JT 10 pr.18mm FeZn | 136,25
Pomocný jímač vrtulový na PV 15 | PJ vr. FeZn | 36,30
Ochranná stříška k JT horní | OS h FeZn | 59,90
Ochranná stříška k JT dolní | OS d FeZn | 47,19
Betonový podstavec 9 kg | PB 9 | 164,07
Podložka gumová pod PB 9 | podl.PB 9 | 51,78
Zemnicí tyč | ZT 15 FeZn | 375,10
Zemnicí deska | ZD 01 FeZn | 517,88
Olověné vložky | kg | 233,53
Orientační štítek | OŠ | 4,60
Krabice hromosvodová | PZO 35.1 | 238,37
Ekvipotenciální svorkovnice hlavního ochranného pospojování | EPS HOP | 
Svorka uzemňovací VARIO | VARIO |