## Slide 1
Ochrany proti nadproudům
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
Nadproud
  Definice
  Rozdělení
    proudové přetížení
    zkrat
  Ochrana před
    proudovým přetížením
    zkratem
  Přístroje
    pojistky
    jističe

## Slide 3: Definice
Nadproud je proud, který přesahuje nejvyšší přípustnou hodnotu provozního proudu.

## Slide 4: Definice
Proudové přetížení je stav, při kterém (spíše dlouhodobě) obvodem teče proud větší než přípustný.
Proudové přetížení vzniká ve správně zapojených obvodech připojením
  mnoha spotřebičů
  spotřebičů s velkým odběrem

## Slide 5: Definice
Zkratový proud je způsoben zkratem.
Zkrat je stav, kdy elektrický proud neprochází přes spotřebič, ale přímo od jednoho pólu zdroje k druhému.
Přitom proud okamžitě dosahuje velké hodnoty.
Zkrat vzniká
  chybným zapojením
  zkratováním vodičů s různým napětím (např. prodření izolace)

## Slide 6: Zkrat
Short Circuit
https://www.youtube.com/watch?v=zorqwY2a8gI

## Slide 7: Ochrana
Při proudovém přetížení i zkratu je třeba co nejrychleji přerušit elektrický obvod.
K tomu se používají
  pojistky
  jističe

## Slide 8: Pojistky
Pojistky
  schopnost přerušit velký proud v krátké době
  jen na jedno použití
  špatná indikace stavu
  nebezpečí pro obsluhu

## Slide 9: Pojistky
Definice
Pojistka je přístroj, který při průchodu nadměrného proudu rozpojí obvod.
Při tom dojde k její destrukci, nemůže se dále používat.

## Slide 10: Pojistky
Princip
Pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu.
Průchodem velkého proudu se vodič uvnitř pojistky přetaví.
Tím se přeruší obvod.

## Slide 11: Pojistky
Princip
Když se přetaví tavný vodič, přetaví se i přídržný drátek.
Pružinka vystřelí ukazatel stavu (terčík).

## Slide 12: Pojistky
Typy pojistek
  závitové
  válcové
  nožové
  přístrojové
  automobilové

## Slide 13: Pojistky
Závitové pojistky
Používají se v bytových instalacích. Nahrazují se jističi.

## Slide 14: Pojistky
Válcové pojistky
Používají se v průmyslových rozvaděčích a v elektrických strojích.
Oba konce jsou stejné.
Zaberou v rozvaděči méně místa než závitové.

## Slide 15: Pojistky
Nožové pojistky
Pro velké proudy. Vyměňují se přípravkem zvaným „žehlička“.

## Slide 16: Pojistky
Přístrojové pojistky
Používají se v elektrických přístrojích.
Jsou přístupné zvenku a vyměnitelné laicky, nebo nepřístupné uvnitř na plošném spoji.

## Slide 17: Pojistky
Automobilové pojistky
Používají se v dopravních prostředcích.

## Slide 18: Jističe
Jističe
  snadné obnovení činnosti
  signalizace stavu
  bezpečnost obsluhy
  u tří fází vyloučení
    dvojfázového chodu

## Slide 19: Jističe
Definice
Jistič je přístroj, který při průchodu nadměrného proudu rozpojí obvod.
Při tom nedojde k jeho destrukci, může se dále používat.
připojovací svorka
připojovací svorka

## Slide 20: Jističe
Funkce
Tepelná spoušť, ovládaná bimetalem, reaguje pomalu, má velkou setrvačnost.
Proto chrání proti dlouhodobému přetížení.
připojovací svorka
připojovací svorka

## Slide 21: Jističe
Funkce
Elektromagnetická spoušť reaguje rychle, má malou setrvačnost. Proto chrání proti zkratu.
připojovací svorka
připojovací svorka

## Slide 22: Jističe
Funkce
Zhášecí komora napomáhá zhasnutí oblouku, který by se mohl vytvořit při rozepnutí.
připojovací svorka
připojovací svorka