## Slide 1
Zkraty
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
Zkrat
  definice
  vznik
  následky
  druhy

## Slide 3: Zkrat
Short Circuit
https://www.youtube.com/watch?v=zorqwY2a8gI

## Slide 4: Definice
Zkrat je stav, kdy elektrický proud neprochází přes spotřebič, ale přímo od jednoho pólu zdroje k druhému.
Přitom proud okamžitě dosahuje velké hodnoty.

## Slide 5: Vznik zkratu
Zkrat vzniká
  chybným zapojením
  zkratováním vodičů s různým napětím (např. prodření izolace)
    mezi fázovými vodiči
    mezi fázovým vodičem a zemí

## Slide 6: Následky zkratu
  Následky zkratu
  tepelné účinky
  dynamické účinky
  pokles napětí v soustavě
  přepětí
  oblouk při vypínání

## Slide 7: Následky zkratu
  Tepelné účinky
    poškození izolace
    požár

## Slide 8: Následky zkratu
  Dynamické účinky
    deformace vodičů
      dva vodiče protékané souhlasným proudem se přitahují
      dva vodiče protékané nesouhlasným proudem se odpuzují => snaží se narovnat smyčky
    poškození izolátorů

## Slide 9: Následky zkratu
  Přepětí
    odlehčení soustavy po vypnutí zkratu
    induktivní charakter sítě => snaží se zachovat proud, tlačí jej dál, i když zkrat pominul

## Slide 10: Následky zkratu
  Oblouk při vypínání
    ničí kontakty
    prodlužuje dobu zkratu

## Slide 11: Druhy zkratů
Podle zkratovaných vodičů
  trojfázový – mezi třemi fázemi
  dvoufázový – mezi dvěma fázemi
  dvoufázový zemní – mezi dvěma fázemi a zemí
  jednofázový zemní – mezi jednou fází a zemí

## Slide 12: Druhy zkratů
Trojfázový – mezi třemi fázemi
Dvoufázový zemní –
mezi dvěma fázemi a zemí
Dvoufázový – mezi dvěma fázemi
Jednofázový zemní –
mezi jednou fází a zemí

## Slide 13: Druhy zkratů
Podle okamžiku vzniku
  Asymetrický
    vznikne, když je proud v síti maximální
  Symetrický
    vznikne, když je proud v síti nulový
  Síť má induktivní charakter.
  Když indukčností teče proud, je v ní shromážděná energie
  v podobě magnetického pole.
  Když vznikne zkrat v okamžiku maxima proudu,
  je shromážděná energie v síti velká.
  Síť tuto energii vybije skrz ten zkrat a účinky jsou horší.

## Slide 14: Druhy zkratů
Asymetrický zkrat
V okamžiku zkratu už je proud velký a ještě vyroste až na skoro 20 000 A.
Kdyby stejnosměrná složka byla ještě
Proud má stejnosměrnou složku:
je nesymetrický kolem nuly.
větší, tady by proud vůbec neklesnul pod nulu, oblouk ve vypínacím zařízení by se těžko zhášel, hořel by o periodu déle.

## Slide 15: Druhy zkratů
Symetrický zkrat
V okamžiku zkratu je proud nulový a vyroste jen
na 12 000 A.
Proud nemá stejnosměrnou složku:
je symetrický kolem nuly.
Už tady proud krásně klesá pod nulu, oblouk ve vypínacím zařízení se dobře zháší.