## Slide 1: Úvod
Zobrazovací jednotky

## Slide 2: CRT – elektrostatické vychylování
Princip a využití obrazovek s elektrostatickým vychylováním nastudujte zde:
http://www.bernkopf.cz/skola/
Předměty – Měření – Materiály – Prezentace – Osciloskop

## Slide 3: CRT – elektromagnetické vychylování
Obrazovky s elektromagnetickým vychylováním elektronového paprsku se dříve využívaly u televizorů i počítačových monitorů.
Dnes jsou nahrazeny zobrazením LCD nebo OLED.

## Slide 4: Plazmový displej
Plazmové displeje a televizory se přestaly vyrábět kolem roku 2014.
Byly překonány zobrazením LCD a OLED.

## Slide 5: LCD
Obraz se skládá z bodů, tvořených tekutými krystaly.
Tekuté krystaly jsou zezadu prosvětlovány.
Jejich průhlednost se ovládá elektrickým napětím pro každý bod obrazu zvlášť.
Je-li krystal bez napětí, je průhledný, světlo za ním je viditelné a bod se jeví jako bílý.
Když se na krystal přivede napětí, stane se neprůhledným, světlo za ním není vidět a bod se jeví jako černý.
Tekutý krystal sám nezáří, jen propustí nebo nepropustí světlo z pomocného zdroje. To kazí dosažitelný kontrast, protože černá nikdy není opravdu černá.
Kontrast = podíl nejvyššího a nejnižšího jasu v obrazu.

## Slide 6: LCD
Deska s ovládací elektronikou
Zdroj světla
Tekutý krystal
Barevný filtr

## Slide 7: OLED
OLED = Organic Light Emitting Diode
OLED displej se skládá z mnoha bodů, z nichž každý je schopen samostatně zářit.
Jako zdroj světla jsou použity svítivé diody (LED).
Bod, který nesvítí, je opravdu černý. Proto OLED displeje mají mnohem lepší kontrast než LCD.
Běžné LED se vyrábějí z anorganických materiálů, jejichž hlavní složkou jsou např. indium, galium, fosfor, arsen, hliník.
Pro OLED se používají materiály úplně jiné, organické.
Srovnání organických LED s běžnými:
tenčí
levnější
účinnější
dají se tisknout na různé povrchy
kratší životnost

## Slide 8: OLED
Přivede-li se napětí na určitou anodu a katodu, Emissive layer v jejich průsečíku svítí.
OLED displej se skládá z několika tenkých vrstev.
Vrstva Emissive layer obsahuje materiál, který při průchodu proudu svítí.
Katody a anody jsou uspořádány v navzájem kolmých mřížích.
Vrstvy na straně s anodami jsou průhledné.

## Slide 9: PMOLED
Anody
Katody
PMOLED = Passive Matrix OLED
Má jen jednoduchou pasivní síť katod a anod.
Jednotlivé body nemají paměť, svítí, jen když je napětí mezi příslušnou katodou a anodou. To znamená, že bod, který má svítit trvale, ve skutečnosti bliká.
Hodí se pro menší rozlišení a menší plochy, např. pro textové displeje.

## Slide 10: AMOLED
Data lines
Gate lines
AMOLED = Active Matrix OLED
Každý bod má svoji paměť, představovanou kondenzátorem CST.
Na Data line se přivede ovládací napětí, na Gate line se přivede zapisovací impuls.
T1 sepne.
T1
T2
OLED
Je-li ovládací napětí na Data line nula, CST se vybije, T2 rozepne, OLED nesvítí.
Je-li ovládací napětí kladné, CST se nabije na toto napětí, T2 sepne, OLED svítí.
Podle velikosti ovládacího napětí, kterým se CST nabil, OLED svítí více nebo méně.
Bod, který má svítit trvale, svítí opravdu trvale, nebliká.
+

## Slide 11: Způsoby připojení
Způsoby připojení monitoru k počítači
Analogové
Digitální
Analogové připojení (obvykle konektorem VGA) je zastaralé, nebudeme se jím zabývat.

## Slide 12: Způsoby připojení
Digitální připojení monitoru
  DVI-D (Digital) - digitální obrazový signál
  DVI-I (Integrated) - digitální i analogový obrazový signál
  DisplayPort - digitální obrazový i zvukový signál
  HDMI - digitální obrazový i zvukový signál

## Slide 13: Způsoby připojení
DVI-D je podmnožinou HDMI. Pomocí jednoduchého adaptéru je možno připojit výstup HDMI na vstup DVI, nebo výstup DVI na vstup HDMI. Ale v obou případech se přenese jen obraz.
DVI-I je také podmnožinou HDMI. DVI-I kromě digitálního obrazu obsahuje i analogový obraz, vhodný pro starší analogové monitory.
Analog
No analog

## Slide 14: Způsoby připojení
Vztahy mezi jednotlivými normami:
HDMI a DVI jsou vzájemně kompatibilní, přičemž DVI je podmnožinou HDMI.
Redukce z jednoho na druhé je snadná, stačí pasivní.
DisplayPort není přímo kompatibilní s HDMI a DVI.
Redukce z jednoho na druhé je možná, ale musí obsahovat aktivní obvody.
DisplayPort
  digitální zvuk
  digitální obraz

## Slide 15: Způsoby připojení
Vztahy mezi jednotlivými normami:
HDMI je vhodnější pro TV a jiné audiovizuální aplikace.
DisplayPort je vhodnější pro počítače, zvláště pro herní aplikace: umožňuje kvalitnější obraz.
DisplayPort
  digitální zvuk
  digitální obraz

## Slide 16: Způsoby připojení